提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 标准COD消解器（8管）HCA-102

| 商机面向地区： | 江苏 金坛市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电热设备 |
| 发布日期： | 2017年3月8日 |
| 商机联系人： | 张经理 |
| 供求电话： | 13092501396 |
| 电子邮件： | 1214672823@qq.com |
| 销售信息： | 供应 标准COD消解器（8管）HCA-102 |

标准COD消解器（8管）HCA-102 产品概述： HCA-102标准COD消解器遵循了国际标准（ISO）和国家标准（GB11914-89）的基本原则，保证了回流加热微沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都和国标法一致，确保可靠精准的分析结果。 HCA-102标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对8个250ML锥形消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代自来水回流冷却方式，并在冷凝管末段以静止水辅助冷却，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914-89，低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精准度，高于1000mg/L的COD水样，可以通过水样的比例稀释来完成测定。 性能特点： · 测量范围：10～700mg/L、大于700mg/L的水样稀释后测定 · 消解时间：10分钟－2小时30分钟（用户可自主选择加热时间） · 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）相对标准偏差不大于5.0%； · 工业有机废水（500mg/L）相对标准偏差不大于8.0% · 环境温度： ≤ 35℃ · 消解样品数：8个（采用24#磨口的250ml 锥形瓶） · 加热功率：≤1600W（AC 220V，50HZ，用户可自主选择加热功率） · 仪器尺寸：450mm（L） X 350mm（W） X 650mm（H） 具体操作步骤： 采用新型稀土合金带状波浪发热丝平板炉盘，表面覆盖可耐800℃高温的微晶玻璃面板，电热丝寿命极长，加热时表面发热均匀，升温、降温速度快。 炉盘使用新型的耐高温无机环保隔热材料，底板和周边的热损失小，受热、导热均匀，热效率更高。 平板电炉耐高温微晶玻璃面板表面易清洗，样品溶液不小心滴上去，用布擦干就行，可减少操作不当对仪器的损坏。 改进型的玻璃毛刺回流管和散热系统，保证良好的消解回流效果以及样品消解结果的平行性。 对应用户选择的不同加热功率，可控制电炉表面加热温度。 可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，仪器风机继续工作半小时，辅助样品冷却，可无人看管。 节约用电、用水，提高了效率，增强了仪器的安全性。 技术规格： 带有24号标准磨口的250mL锥形瓶加入20ml试样，加入0.250mol/L重铬酸钾标准溶液10.0mL和几颗防爆沸玻璃珠，摇匀。将锥形瓶接到毛刺冷凝管下端。从冷凝管上端缓慢加入30mL硫酸银-硫酸试剂，以防止低沸点有机物的逸出，不断旋动锥形瓶使之混合均匀。开启HCA-102标准COD消解器，设定消解时间，自溶液开始沸腾起回流两小时。冷却后，用30mL蒸馏水自冷凝管上端冲洗冷凝管后，取下锥形瓶，再用蒸馏水稀释至140mL左右（即总加蒸馏水80ml）。溶液冷却至室温后，加入3滴1，10-菲绕啉指示剂溶液，混合均匀。用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定，溶液的颜色有黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。

# 金坛市金祥龙电子有限公司

| 企业地址： | 金城镇丹凤路18号 | 企业邮编： | 213200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13092501396 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0519-82872766 | 公司所在地： | 江苏 金坛市 |
| 公司网站： | http://www.jxl17.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1214672823@qq.com | 联系人： | 许经理 |
| 企业全称： | 金坛市金祥龙电子有限公司 |  |  |

江苏省金坛市金祥龙电子有限公司成立于2008年1月。历经几年来的快速发展，依托先进的管理理念、技术创新，公司已是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代科技型企业, 现已成为业内规模较大的生产各种实验室基础仪器的制造专业性工厂。我公司的产品已广泛用于环保、水处理、环境监测、生物制药、环境保护、农业科研、卫生防疫、医疗、生化、食品加工、冶金炼化和大专院校科研单位的各类实验室、化验室。

金坛市金祥龙电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>索氏提取器 索氏提取脂肪仪器 | 2017年6月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >电热设备'>C-30不锈钢玻璃仪器烘干器 | 2017年6月10日 |
| 供应 >水处理'>CQQ-2000X4型射流萃取仪 | 2017年3月8日 |
| 供应 >水处理'>CH-6000型全自动智能蒸馏仪 | 2017年3月8日 |
| 供应 >泵及真空设备'>DLSB-5/20低温冷却液循环泵 | 2017年3月8日 |
| 供应 >水处理'>FYC系列分液漏斗振荡萃取器 | 2017年3月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关