提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# CQQ-2000X4型射流萃取仪

| 商机面向地区： | 江苏 金坛市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2017年3月8日 |
| 商机联系人： | 张经理 |
| 供求电话： | 13092501396 |
| 电子邮件： | 1214672823@qq.com |
| 销售信息： | 供应 CQQ-2000X4型射流萃取仪 |

CQQ-2000X4型射流萃取仪 萃取器萃取效率高，封闭状态下萃取不挥发，结果准确，使用方便，服务完善，品牌产品 是我厂独立开发的专利产品。他具有定时功能，排除人工手动的缺点。又改进了封闭效果，保证了萃取状态下不挥发的优点。 该仪器能够完成水样萃取的自动化，只需操作人员将样品量好，导入自动萃取器，设置选择萃取时间。 萃取仪可自动定量CCL4，自动进入萃取瓶中进行萃取。一次性可萃取四个50-1000ML的水样。 应用领域： 用于地表水、地下水、生活污水、工业废水中油类测定时自动定量和进CCL4水样萃取等操作。适用于测油、测酚等项目的前处理工作 。适用于工业废水、污水的萃取工作。 该型号射流萃取器应用在工业废水、地表水、挥发酚的萃取工作。 技术特点： 该产品可用于实验室中液- 液萃取工作，例如：测油、测酚等项目。该产品采用射流原理，使被测样品与萃取剂在射流中激烈碰撞，加大了样品与萃取剂的接触面积，大大提高了萃取效率。 01. 萃取的过程半自动化：CCL4自动定容自动进萃取瓶，自动萃取； 02. 可同时萃取一到四个水样； 03. 清洗更加方便快捷，无需手动加CCL4； 04. 独创的立体式侧搅拌萃取系统，不仅提高萃取效率，而且保证了测量的准确性； 05. 健康安全：萃取和清洗过程无需人工定量和手动加入CCL4，最大限度减少了分析人员和CCL4的接触； 06. 萃取系统采用全防腐、不亲油的四氟材料，且运行清洗流程，最大限度 地减少高低浓度的交叉污染； 07. 加装普通的硅酸镁层吸柱，可以过滤动植物油，测量石油类和动植物油 类物质。 技术参数： 01. 样品取样量： 0~2000ml 02. 溶剂取样量： 25~100ml 03. 同时萃取样品数： 四个水样 04. 萃取效率： 95%以上 05. 重复性： RSD﹤5% 加标回收率：95%-105% 06. 萃取时间：

# 金坛市金祥龙电子有限公司

| 企业地址： | 金城镇丹凤路18号 | 企业邮编： | 213200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13092501396 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0519-82872766 | 公司所在地： | 江苏 金坛市 |
| 公司网站： | http://www.jxl17.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1214672823@qq.com | 联系人： | 许经理 |
| 企业全称： | 金坛市金祥龙电子有限公司 |  |  |

江苏省金坛市金祥龙电子有限公司成立于2008年1月。历经几年来的快速发展，依托先进的管理理念、技术创新，公司已是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代科技型企业, 现已成为业内规模较大的生产各种实验室基础仪器的制造专业性工厂。我公司的产品已广泛用于环保、水处理、环境监测、生物制药、环境保护、农业科研、卫生防疫、医疗、生化、食品加工、冶金炼化和大专院校科研单位的各类实验室、化验室。

金坛市金祥龙电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>索氏提取器 索氏提取脂肪仪器 | 2017年6月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >电热设备'>C-30不锈钢玻璃仪器烘干器 | 2017年6月10日 |
| 供应 >电热设备'>标准COD消解器（8管）HCA-102 | 2017年3月8日 |
| 供应 >水处理'>CH-6000型全自动智能蒸馏仪 | 2017年3月8日 |
| 供应 >泵及真空设备'>DLSB-5/20低温冷却液循环泵 | 2017年3月8日 |
| 供应 >水处理'>FYC系列分液漏斗振荡萃取器 | 2017年3月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关