提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 尿素在线密度计

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年5月16日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 13950051183 |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com |
| 销售信息： | 供应 尿素在线密度计 |

KW-1030系列尿素在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水的检测；在食品工业用于葡萄酒、番茄汁、果糖浆、 植物油及软饮料加工等生产现场；奶制品业；造纸业；黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试；酿酒酒精度；化工类的尿素、甲醇、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。 还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、防锈润滑油、生物制药等等行业。 KW-1030系列尿素在线密度计 智能在线密度计（也称在线密度变送器）是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备，可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术，包括：一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器，用来补偿过程液体的温度变化。 KW-1030系列尿素在线密度计主要特点 1、 采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件维护简单. 2、 四位半数字液晶显示. 3、 安装使用方便，插入液体即可显示读数. 4、 使用于流体或静止液体，适合于管道和罐体安装. 5、 温度和密度两个参数可交替显示，便于进行行业标密换算. 6、 连续在线测量液体密度无过程中断，可直接用于生产过程控制. 7、 接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造，安全；卫生. 8、 本介安全型可用于危险环境；卫生型可安装于食品生产现场 KW-1030系列尿素在线密度计技术指标 1、4~20mA 电流输出.选加数字信号（HART 协议） 2、24VDC 3、密度量程 0～2克/立方厘米； 0~3克/立方厘米 4、精度 0.001克/立方厘米 5、分辨率 0.0005克/立方厘米 6、温度量程 0～100℃ 7、温度精度 0.2℃ 8、环境温度 -10～60℃ 9、湿度范围 0-90%

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |  |  |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>磁性材料密度计 | 2018年5月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>硬质合金密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>清洁剂乙二醇在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液体在线浓度计/密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>氢氧化钠在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>脱硫在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>乳酪乳酸在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >工业设备'>盐酸在线密度计 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关