提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年5月16日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 13950051183 |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com |
| 销售信息： | 供应 番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪 |

番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪 番茄酱比重计、糖蜜、植物油、果糖浆在线密度测试仪 、果冻、果酱在线密度计（也称在线密度变送器）是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备，可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术，包括：一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器，用来补偿过程液体的温度变化。 智能在线密度计为二线制密度变送器，主要用于工业过程控制，在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mA信号，可通过数字通信进行远程校准与监测。 番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪特点 1、 本在线密度计适用于流动或静止液体， 适合于管道和罐体安装。 2、采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件，维护简单。 3、连续在线测量液体密度和温度，无过程中断.可直接用于生产过程控制。 4、双四位数字液晶显示。 5、温度和密度两参数可同时显示，便于进行行业标密换算。 6、密度计有几种不同的触液材质。 7、安装使用方便，插入液体即可显示读数。 8、简化维修，无需定期清洗。 9、在线密度计校准无需标准参考源、无需实验室校准、无过程中断。 番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪工作原理 智能在线密度计实质上为一差压变送器。其工作原理：一定高度的液柱产生的压力与该液体的密度成正比。即：P=ρgh 式中： P—— 一定高度的液柱产生的压力 ρ—— 该液体的密度 g—— 测量地重力加速度 h—— 液位的高度 番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪根据压力仪表测量的压力值，在测量地重力加速度与液柱的高度已知的条件下，就可以得到被测量液体的密度值。 应用行业 1、制糖业与酿酒业：榨取果汁、糖浆、葡萄汁、酸橙汁密度、酒精GL度、糖蜜、己烷/乙醇界面等； 2、奶制品业：炼乳、乳糖、乳酪、干乳酪、乳酸等； 3、采矿：煤、钾碱、盐水、磷酸盐、钙化合物、石灰石、铜、金等； 4、炼油：润滑油、芳香剂、燃油、植物油等； 5、食品加工：番茄汁、葡萄汁、柠檬汁、番茄酱、糖蜜、植物油、果糖浆、果冻、果酱等； 6、纸浆造纸业：黑浆、绿浆、纸浆清洗、蒸发器等； 7、饮料加工：啤酒、软饮料、果酒、速溶咖啡、； 8、化工：烧碱、酸、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、氢氧化钠等； 9、石化：天然气、油气水洗、煤油、润滑油、油/水界面等。 番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪技术参数 Ø 输出：4-20mA电流输出，数字信号（HART协议） Ø 精度：0.001g/cm3 Ø 密度量程：0-2g/cm3 ；0-3g/cm3 Ø 仪表电源：16-30VDC供电，推荐使用24VDC Ø 分 辨 率：0.001g/cm3 Ø 温度量程：0-100℃ Ø 温度精度：0.5℃ Ø 环境温度：-10～60℃ Ø湿度范围：0-90%

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |  |  |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>磁性材料密度计 | 2018年5月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>硬质合金密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>清洁剂乙二醇在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液体在线浓度计/密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>氢氧化钠在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>脱硫在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>尿素在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>乳酪乳酸在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >工业设备'>盐酸在线密度计 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关