提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 脱硫在线密度计

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年5月16日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 13950051183 |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com |
| 销售信息： | 供应 脱硫在线密度计 |

脱硫在线密度计 密度变送器 侧装式在线密度计 插入式在线密度计 管道式在线密度计 工业在线密度计 在线测量密度计 脱硫在线密度计 氨水在线密度计 盐酸在线密度计 硫酸在线密度计 矿浆在线密度计 牛奶在线密度计 在线密度计采用差压式密度计的原理能根据介质在一定垂直距离上的差压值算 出密度值，并自动进行温度补偿,精度高,可靠性好,安装使用简单。 为二线制密度变送器，主要用于工业过程控制，在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mA信号，可通过数字通信进行远程校准与监测。 管道式插入式 侧装式 脱硫在线密度计 特点 1、 本在线密度计适用于流动或静止液体， 适合于管道和罐体安装。 2、 采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件，维护简单。 3、 连续在线测量液体密度和温度，无过程中断.可直接用于生产过程控制。 4、 四位半数字液晶显示。 5、 温度和密度两参数可同时显示，便于进行行业标密换算。 6、 密度计有几种不同的触液材质。 7、 安装使用方便，插入液体即可显示读数。 8、 简化维修，无需定期清洗。 9、 在线密度计校准无需标准参考源、无需实验室校准、无过程中断。 10、本质安全型可用于危险现场. 卫生型可安装于食品生产现场。 脱硫在线密度计 智能在线密度计技术指标 1、输 出：4-20mA电流输出，叠加数字信号（HART协议） 2、精 度：0.001g/cm3 3、密度量程：0-2g/cm3 ；0-3g/cm3 4、仪表电源：16-30VDC供电，推荐使用24VDC 5、分 辨 率：0.001g/cm3 6、温度量程：0-100℃ 温度精度：0.2℃ 7、环境温度：-10～60℃ 8、湿度范围：0-90% 脱硫在线密度计 在线密度计应用领域 1、 奶制品业(炼乳、乳糖、乳酪、干乳酪、乳酸等) 2、 采矿(煤、钾碱、盐水、磷酸盐、钙化合物、石灰石、铜、金等) 3、 食品加工(番茄汁、葡萄汁、柠檬汁、番茄酱、糖蜜、植物油、果糖浆、果冻、果酱等) 4、 纸浆与造纸业(黑浆、绿浆、纸浆清洗、蒸发器、苛性碱等) 5、 饮料加工(啤酒、软饮料、果酒、速溶咖啡、麦芽等) 6、 化工(烧碱、酸、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、氢氧化钠等) 7、 炼油(润滑油、芳香剂、燃油、植物油等) 8、 制糖业与酿酒业(榨取果汁、糖浆、葡萄汁、酸橙汁密度、酒精GL度、糖蜜、己烷/乙醇界面等) 9、 石化(天然气、油气水洗、煤油、润滑油、油/水界面等)

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |  |  |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>磁性材料密度计 | 2018年5月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>硬质合金密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>清洁剂乙二醇在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液体在线浓度计/密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>氢氧化钠在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>尿素在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>乳酪乳酸在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >工业设备'>盐酸在线密度计 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关