提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 氢氧化钠在线密度计

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年5月16日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 13950051183 |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com |
| 销售信息： | 供应 氢氧化钠在线密度计 |

氢氧化钠在线密度计 系列为二线制密度变送器，主要用于工业过程控制，在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mA信号，可通过数字通信进行远程校准与监测。 CJMD-I系列密度计特点 氢氧化钠在线密度计适用于流动或静止液体， 适合于管道和罐体安装。 采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件，维护简单。 连续在线测量液体密度和温度，无过程中断.可直接用于生产过程控制。 五位数字液晶显示。 温度和密度两参数可同时显示，便于进行行业标密换算。 密度计有几种不同的触液材质。 安装使用方便，插入液体即可显示读数。 简化维修，无需定期清洗。 在线密度计校准无需标准参考源、无需实验室校准、无过程中断。 本质安全型和隔爆型可用于危险现场. 卫生型可安装于食品生产现场。 密度计 氢氧化钠在线密度计 智能在线密度计技术指标 输 出：4-20mA电流输出，叠加数字信号（HART协议） 精 度：0.002g/cm3 密度量程：0-1g/cm3；0-2g/cm3 ；0-3g/cm3 仪表电源：16-30VDC供电，推荐使用24VDC 分 辨 率：0.001g/cm3 温度量程：0-100℃ 温度精度：1℃ 环境温度：-25～85℃；介质温度：-40～300℃ 湿度范围：0-95% KW-1030系列氢氧化钠在线密度计应用领域 奶制品业(炼乳、乳糖、乳酪、干乳酪、乳酸等) 采矿(煤、钾碱、盐水、磷酸盐、钙化合物、石灰石、铜、金等) 食品加工(番茄汁、葡萄汁、柠檬汁、番茄酱、糖蜜、植物油、果糖浆、果冻、果酱等) 纸浆与造纸业(黑浆、绿浆、纸浆清洗、蒸发器、苛性碱等) 饮料加工(啤酒、软饮料、果酒、速溶咖啡、麦芽等) 化工(烧碱、酸、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、氢氧化钠等) 炼油(润滑油、芳香剂、燃油、植物油等)

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |  |  |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>磁性材料密度计 | 2018年5月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>硬质合金密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>清洁剂乙二醇在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液体在线浓度计/密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>脱硫在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>尿素在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>乳酪乳酸在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >工业设备'>盐酸在线密度计 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关