提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# WXHTpp绕线滤芯设备_线绕滤芯机器

| 商机面向地区： | 江苏 无锡 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2018年8月9日 |
| 销售信息： | 供应 WXHTpp绕线滤芯设备_线绕滤芯机器 |

一台线绕过滤机设备，可以同时生产两个尺寸的滤芯 Machineapplication 机器应用 HT Single Spindle Filter Core Winder is mainly used in the fields of water purification, beverages, foodstuff, chemical, greases, pharmaceutical, electron, environmental protection etc. it’s a dedicated machine for the winding of different yarns, threads on filter cores, characterized by high speed, good yarn/ thread shape, automatic stop at yarn/thread’s fullness, prompt yarn/thread replacing and low energy consumption etc. HT单锭纱线缠绕滤芯机主要用作于水净化、饮料、食品、化工、油脂、制药、电子、环保等行业领域。缠绕各种不同要求纱、线缠绕滤芯专用成型机器。本缠绕机具有高速，纱线成型好，满线自停，换线快捷，能耗低等多方面特点。 Technicalparameters 技术参数 缠绕机卷绕线速度：60-320m/min 缠绕最大直径：200mm（缠绕直径大于200 mm可以在有限范围内为客户定做） 电源：AC380/220V 50HZ/60HZ电机型号：A026312 电机功率：180W/锭250W/锭 电机转速：2800r/min 缠绕骨架材质：聚甲醛、不锈钢等依客户所需选用。 缠绕骨架内径：26、28、29、30、32、40、65mm等 往复行程：一般分为：5″（125+2mm）、10″（250+4mm）、20″（500+8mm）、 30″（750+12mm）、40″（1000 +16mm） （其它往复行程可以在有限范围为客户定做。） 单锭面板尺寸：（宽×高）390×308mm Price: 请告诉我们，你们需要的滤芯尺寸，在下订单之前。 Payment: T/T, 30% in advance and balance before shipment Delivery time: 20 working days upon date of receipting deposit 付款方式：T/T,30%预付款，在装运前余款付清。 交货时间：收到定金后20个工作日内交货。

# 无锡市宏腾塑胶厂

| 企业地址： | 江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号 | 企业邮编： | 214000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18018384693 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 无锡 |
| 公司网站： | www.ht-wx.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 18018384693@163.com | 联系人： | 吴小姐 |
| 企业全称： | 无锡市宏腾塑胶厂 |  |  |

本公司专业生产PP熔喷滤芯生产线，活性碳滤芯生产线，PP绕线滤芯生产线，其中PP熔喷滤芯生产线采用聚丙烯原材料，经过高温溶 化，喷射，牵引，接受成形，并分切出各种规格的管状熔喷滤芯。

无锡市宏腾塑胶厂 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>WXHT压缩碳滤芯设备_挤压式炭滤芯设备 | 2018年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>碳滤芯生产设备碳棒滤芯设备活性炭挤出设备 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>碳滤芯生产设备，碳棒滤芯设备，cto设备 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>水处理pp棉滤芯设备，pp棉熔喷滤芯机器 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>cto活性炭滤芯生产线_碳棒滤芯机器 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>无锡宏腾pp滤芯设备_pp棉熔喷滤芯设备 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>厂家直销绕线滤芯机器_棉线滤芯设备 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>cto活性炭滤芯设备_压缩碳棒滤芯设备 | 2018年8月9日 |
| 供应 >水处理'>pp棉滤芯生产线_熔喷滤芯生产线 | 2018年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关