提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 镜面火花机,电火花机床,数控电火花

| 商机面向地区： | 广东 东莞 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2016年10月19日 |
| 商机联系人： | 张经理 |
| 供求电话： | 13922958563 |
| 电子邮件： | 3393476859@qq.com |
| 销售信息： | 供应 镜面火花机,电火花机床,数控电火花 |

规格名称 规格参数 工作台尺寸（长×宽） 600×400mm X、Y、Z轴行程 300×210×270mm 工作液槽尺寸（长×宽×高） 1090×635×450mm 最大电极重量 最大工件重量 400kg 主轴端到台面的最大距离 580mm 定位精度 8μm 重复定位精度 4μm 机床重量 3100kg 储液箱容积 400L 机床外型尺寸 1300×1300×2251mm 总输入功率 9KVA(50A) 输入电源 380V(国内) 数控电源装置 L2 最大加工电流 50A 最佳表面粗糙度 Ra≤0.1μm 最小电极损耗 ≤0.1% 最高生产率 ≥500mm3/min 插补方式 直线、圆弧、螺旋线、竹腔 各轴补偿 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 各轴分辨率 0.4μm 最小驱动单位 1μm 电源外型尺寸 1500×650×1850mm 显示方式 15寸液晶屏 遥控盒(手控盒) 标准点动（多级切换）、辅助A0-A3 工作液槽最高液位到工作台的距离 290mm 镜面火花机应用 镜面火花机适用于手机外壳、手机按键、手机模具、汽车模具、数码相机外壳、MP3、MP4外壳模具、硬质合金、精密接插件、连接器、充电器模具、木工硬质刀具、石墨模具、低损耗尖角加工的精密模具(标配三轴三联动); 选配四轴四联动:专业斜齿、蜗牙、倒扣、趟牙等! 镜面火花机机床特点: 高刚性 ■机床主机采用有限元技术分析,床身采用整体T型设计,底而宽的床身, “十字”工作台结构,减少X Y 轴移动的起伏误差和偏转误差,实现数控轴全行程运动的稳定性。 ■采用高品质的强韧铸铁,结构加强筋的科学合理分析,使得床身,立住获得了优良的高精度和微小热变形的合理结构,从而使得机床实现高速度,高精度的加工性能。 ■单立柱主轴的高刚性设计,尽量减少悬臂现象的发生,确保维持稳定的精度,高响应,有利于主轴的高速度抬刀运动。 ■机床工作台采用优质精密花岗岩(00级)材料,具有绝缘性能好(有效保障最佳放电状态,是电火花加工机床的一项基础技术),耐腐蚀性,耐磨性好等特点,同时降低放电加工时两极间存在的寄生电容,实现高光洁度均一性镜面加工。 高精度 ■丝杠，导轨，电机等选用国际一流品质的品牌产品,保证机床使用的精度稳定性和保持性(日本松下伺服电机、台湾进口上银HIWIN或银泰PMI精密丝杠、日本THK导轨)。 ■数控轴采用全数字交流伺服电机和高精密滚珠丝杠直接连接,减少传动误差.电气进行步距补偿和间隙补偿,保证数控轴运动的位置精度。 ■机床产品依据日本JIS标准制造,在20±2℃的条件下进行精度检验,出厂前留有足够的精度储备,保证数控轴运动的精度。 ■激光测量各轴微米级的驱动精度。 高品质 ■根据测量结果对各轴设定螺距补偿,从而确保u 级的定位精度和重复定位精度(机床定位精度[JIS标准]5μm/任意100mm和重复定位精度2μm)。 ■在产品交付给用户之前,产品必须经过机床精度,电气工艺指标(包括大电流,镜面加工,大面积高光洁度加工,最小损耗加工),电气可靠性试验等检验,以确保产品的质量可靠性。 ■ B型产品配置高品质循环泵,保证每次加工的上油辅助时间不超过90秒。 签约物流： 我司已签约国内多家知名物流与快递公司合作（德邦、佳吉、城市之星、天地华宇、新邦、顺丰、申通、韵达）等，确保第一时间将货物和资料安全送达到厂，机床小型零配件和文件类资料一律发顺丰或申通，大货发物流。 合作客户： 全国600余家企业选择台捷机械，并保持着长久的合作关系，包括（富士康、华为、比亚迪、格力、佳能、格兰仕、长虹、爱马仕、特灵空调、海南英利集团、蓝思科技、通宇通讯）等世界500强企业及国内多家知名民营大型企业，与我们共赢合作与发展。 服务保障： 产品一经出售，我们跟踪到底。是我们台捷董事长经营公司数年来永恒不变的理念。教导员工时刻站在客户的角度去思考、去服务。 包装：省外客户如有需要采用国际出口型全木包装，安全可靠；省内客户采用安全环保包装，保证机器无刮伤，没有掉漆现象出现，部分省内客户根据自己需求如需出口包装请与卖家协商。 运输方式：省外客户采用物流方式，省内客户采用我公司货车专送的方式。运输费用由卖家和买家协商决定，根据市场行情会有所变动！ 售后服务 1. 本公司100%向国内外所有客户保证，我公司生产的机器都是严格按照国家相关标准执行的。凡是出厂的机器，都是严格经过生产部、质检部的严格质量把关和开机试运行之后出货的，保证机器零故障，100%正常运行。 2. 凡是购买我公司的机器和部分特殊零配件，一律保修1年，终身维护。保修期内不收取任何费用，保修期满1年后维修仅收取成本费。 3. 凡是购买我公司机床的客户，我公司会统一安排工程师到客户工厂进行现场调试、安装及免费培训，直到教会客户熟悉操作机床并掌握日常维修、保养知识为止，100%让您学会。 4. 后期客户机床若出现故障，省内客户我们100%承诺保证在接到客户的保障电话后12小时内安排相关售后服务人员到客户工厂免费进行机器检修；省外客户我们承诺在72小时内赶到客户工厂进行检修上门服务。售后服务热线将24小时为您竭诚服务。 5. 我公司将免费为国内外所有客户提供技术资料的支持，包括机床使用说明书、机床检验合格证书、精度检验书、机床地基图、机床配套简易工具等。

# 东莞市台捷机械设备有限公司

| 企业地址： | 东莞市清溪镇三星村科技路90号丰岛工业区 | 企业邮编： | 523645 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13922958563 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0769-82664097 | 公司所在地： | 广东 东莞 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3393476859@qq.com | 联系人： | 张晶晶 |
| 企业全称： | 东莞市台捷机械设备有限公司 |  |  |

产品，包括CNC数控加工中心机床 、 精密模具加工中心机、 高速钻孔攻牙机 、高速高精度零件加工中心机、 立式加工中心机、 高速精密加工机床及线轨立式加工中心机 、硬轨立式加工中心机 、龙门加工中心机

东莞市台捷机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>cnc加工中心850 立式加工中心850 | 2016年10月19日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关