提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 元成创方木多片锯 FMJ150木线开条机

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 木工工具 |
| 发布日期： | 2018年4月2日 |
| 商机联系人： | 吴经理 |
| 供求电话： | 15916097262 |
| 电子邮件： | fsyccjx@126.com |
| 销售信息： | 供应 元成创方木多片锯 FMJ150木线开条机 |

有效开料宽度 150MM（进料不限宽） 最大加工高度 65MM 开料最薄 5MM 最小加工高度 5MM 最短锯切长度 200MM 主轴转速 3200r/min 最长锯切长度 2000MM 重量 600KG 工作台尺寸 1500X200X1300MM 总功率 7.5KW/11KW FMJ-150方木多片锯特点：可以锯薄片，工作台面可调节升降，操作方便快捷。铁轮压棍与包胶压辊可随材料不同任意更换，气动紧压材料，保证材料不倾倒，锯切速度快，不烧锯片。 元成创方木多片锯主要功能是将方木直接开成板料。其主要特点如下： 1、 操作安全，有半自动送料系统，不存在安全隐患。产量高，八小时的产量约25个立方。 2、 操作简单，只需普通员工就可以加工出高精度板料。板料厚度可自由调节,以锯代刨，成品表面光滑，无需再刨。 3、 超溥锯片，采用了1.8mm-- 3mm。 高精度，没有大小头问题，减少工序，减少木材的浪费，增加木材利用率。 4，、降温除尘系统，使锯片不会长时间在高温下工作，廷长锯片的寿命，减少粉尘。

# 佛山市元成创机械有限公司

| 企业地址： | 顺德区伦教工业区 | 企业邮编： | 528308 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13690317927 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0757-22183552 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | http://www.ycdpj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fsyccjx@126.com | 联系人： | 吴经理 |
| 企业全称： | 佛山市元成创机械有限公司 |  |  |

佛山市元成创机械有限公司专业木工机械研发十二年，专业研制生产板式多片锯、45度切角机、双头烙花机、木方多片锯、多头钻孔机、木板开条机、木线刨花机、自动封边机、精密裁板锯、方木断料机......各类机械订造设计

佛山市元成创机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >木工工具'>双头烙花机 木线烙花 烙花轮定做 | 2019年4月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>佛山t条开槽机 装饰铝条V槽锯 | 2019年2月28日 |
| 供应 >工业设备'>四川锯钻一体机 木门生产机械 切角带钻孔 | 2019年2月28日 |
| 供应 >木工工具'>立式圆槽机 圆环槽开槽机 电线缆轴铣槽 | 2018年4月2日 |
| 供应 >工业设备'>多头组合钻 线轴盘挖孔机 多头打孔机 | 2018年4月2日 |
| 供应 >木工工具'>圆桌割圆机 蒸笼切圆机 线轴圆盘锯机 | 2018年4月2日 |
| 供应 >机械设计加工'>木板缺角机 双头直角锯机 展柜板锯角机 | 2018年4月2日 |
| 供应 >工业设备'>铝&木断料机 自动切断机 前进式锯切 | 2018年4月2日 |
| 供应 >木工工具'>1300多片锯 新型木板开条机 多锯片 | 2018年4月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关