提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 压力测试台制造专家PU-600

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年5月7日 |
| 商机联系人： | 胡先生 |
| 供求电话： | 18625045015 |
| 电子邮件： | 1185356749@qq.com |
| 销售信息： | 供应 压力测试台制造专家PU-600 |

水压测试台水锤测试台 详细参数： 1.型号：PU-600 2.输出压力（bar）：6000 3.流量L/min：0.4 4.设定系统：保压-爆破 5.介质：水-油 6.控制方式：手动/自动 7.尺寸（长*高*宽mm）：2000*800*1200（1500） 压力测试台介绍： 1. 由微机与可编程PLC控制器上下两极控制系统组成，控制原理先进，采用独立的控制单元，真正实现了模块化控制。采用电液伺服控制，控制精确高。 2. 多路多工位，可同时进行多路试验而互不影响，实验数据和图形自动记录并保存在计算机中。 3. 电气元件采用进口元件，从控制原理和电气元件的质量上保证了试验机的精度和稳定性。 4. 专用测试软件成熟稳定，可设定实验参数和客户信息，实时显示压力/时间曲线，环境/介质温度/脉冲次数，压力值等，并可打印保存。 5. 本机具有超压，过载保护功能，并具有设备压力标定功能。 6. 试样破裂后压力迅速下降，自动停止加压，最大限度保证人身安全。 水压测试台水锤测试台 设备特点： 1.采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果； 2.系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定； 3.自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准； 4.压力源采用进口增压泵，输出压力范围广； 5.试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。 苏州力特海 水压测试台水锤测试台 执行标准： 1.GB 16897-1997《制动软管》 2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备; 3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、 ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB 水压测试台水锤测试台 技术参数： 1.加压范围：最高压力10- 700MPa 2.可同时试验管路： 最多可扩充至20路 3.恒压精度： -2%～＋2% 4.液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min 5.计时范围：0.1min～10000h 6.计时精度：

# 苏州力特海增压科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 1469123284@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 苏州力特海增压科技有限公司 |  |  |

未填写

苏州力特海增压科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>空气增压泵SY-850工作方式 | 2017年11月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >生产设备'>德国进口空气增压泵SY-415 | 2017年11月22日 |
| 供应 >机械设计加工'>压力测试台规格PU-100 | 2017年11月22日 |
| 供应 >泵及真空设备'>空气增压泵厂家直接供应 SY-210 | 2017年11月22日 |
| 供应 >机械设计加工'>压力测试台型号PU-100 | 2017年11月22日 |
| 供应 >泵及真空设备'>空气增压泵批发 SY-220 | 2017年11月22日 |
| 供应 >工业设备'>水压测试台批发PU-400 | 2017年11月22日 |
| 供应 >生产设备'>压力测试台PU-200制造基地 | 2017年11月22日 |
| 供应 >生产设备'>压力测试台水锤测试台压力测试台苏州直销 | 2017年11月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关