提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ER430不锈钢焊丝

| 商机面向地区： | 天津 天津市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 焊接设备 |
| 发布日期： | 2018年8月9日 |
| 商机联系人： | 马经理 |
| 供求电话： | 022-27059803 |
| 电子邮件： | tjcshc@163.com |
| 销售信息： | 供应 ER430不锈钢焊丝 |

ER430不锈钢焊丝 H1Cr17符合 YB/T 5092 H10Cr17ISO 14343-A-G 17 说明：焊丝主要成分是17Cr，为铁素体不锈钢MIG焊丝，可全位置焊接。焊接作业性好——送丝顺畅、电弧稳定、成形美观、飞溅极少。 用途：常应用于耐磨耐腐蚀场合构件的焊接，如10Cr17（SUS 430）材料的器件、护栏、高尔夫球头等 焊丝化学成分(%) 项目 C Mn Si Cr Ni Mo P S Cu 保证值 ≤0.10 ≤0.60 ≤0.50 15.50~ 17.00 ≤0.60 ≤0.75 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.75 例值 0.035 0.43 0.35 16.39 0.22 0.55 0.012 0.018 0.21 参考电流（DC+） 直径(mm) 0.8 1.0 1.2 焊接电流(A) 70-150 100-200 140-220�0�2 注意事项： 1.保护气体：注意保护气体的纯度，混合气配比推荐Ar+1~3%O2。 2.气体流量：20~25L/min。 3.干伸长度：15~25mm。 4.将焊接部位的锈层、湿气、油污、灰尘等确实除净。 5.室外施焊时，当风速大于1.5m/s应采取防风措施，须有适当的防风措施，以防发生气孔。 以上建议仅供参考，在具体操作中以现场情况为准。必要时先进行工艺评定再确定焊接方案。 型号17 Y430 585 36 17Cr钢用，特别适用于xiaosuan容器之焊接。汽车消声器是409L材质，相当于中国牌号0Cr11Ti 焊丝用E309-15或E316-15或E308-15都可以的．ER309不锈钢焊丝详细说明H1Cr24Ni13 Y309 607 40 22Cr-12Ni钢用，异材焊接用，如软钢与铬钼钢连接用，焊接SUS309S、SCS17等，耐热耐蚀性佳，电弧稳定，焊接性能好。YX309L ER309L不锈钢焊丝 详细说明H00Cr24Ni13 Y309L 558 43 异材焊接用，耐热耐蚀性佳，低碳不锈钢和低碳Clad钢的焊接及SUS309S、耐热钢13Cr、18Cr钢或异种金属焊接。 ER309LSi不锈钢焊丝 用途介绍557 32 高Si-低C-22Cr-12Ni钢用，其它同MiG309L。YX310

# 天津春硕焊材科技有限公司

| 企业地址： | 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地会展经济中心606室20号 | 企业邮编： | 300352 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 155-10902943 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 155-10902943 | 公司所在地： | 天津 天津市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | tjcshc@163.com | 联系人： | 马经理 |
| 企业全称： | 天津春硕焊材科技有限公司 |  |  |

未填写

天津春硕焊材科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通用零部件'>ER2205双相不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >通用零部件'>E2594双相不锈钢焊条 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>ER2594双相不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>904L/ER385双相不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>E385/904L双相不锈钢焊条 | 2018年8月9日 |
| 供应 >焊接设备'>ER439不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>ND钢焊条 | 2018年8月9日 |
| 供应 >焊接设备'>HGH520焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>Ni847镍基焊条 | 2018年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关