提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ER2594双相不锈钢焊丝

| 商机面向地区： | 天津 天津市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年8月9日 |
| 商机联系人： | 马经理 |
| 供求电话： | 022-27059803 |
| 电子邮件： | tjcshc@163.com |
| 销售信息： | 供应 ER2594双相不锈钢焊丝 |

ER2594双相不锈钢焊丝 用于：纸浆和造纸工业，海水淡化，烟气净化，热换器，化学品液货船管道系统，海水系统等ER2594设计用于焊接SAF2507， ASTM S32760， S32550,和S31260，也可用于焊接2205，在有更高耐腐蚀性能要求下 ，如管子的根部焊通。 熔敷金属成分典型值（%） C Si Mn Cr Ni Mo N 铁素体含量 0.02 0.35 0.4 25.0 9.5 4.0 0.25 50FN WRC-92 熔敷金属力学性能典型值 性能 典型值 最小值 屈服强度RP0.2 570N/mm2 550N/mm2 抗拉强度RM 830N/mm2 620N/mm2 延伸率A5 29% 18% 我公司提供各种材质和规格的不锈钢氩弧焊丝[MIG焊丝、TIG焊丝]、不锈钢气保焊丝[MAG焊丝]、不锈钢焊条；铝焊丝、铝合金焊丝： ER304不锈钢焊丝： TIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER308不锈钢焊丝： TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER308L不锈钢焊丝： TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER309不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER309L不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER316不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER316L不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER321不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER410不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.0mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） ER430不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.0mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） 纯铝焊丝ER1100: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER4043: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER4047: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER5183: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER5356

# 天津春硕焊材科技有限公司

| 企业地址： | 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地会展经济中心606室20号 | 企业邮编： | 300352 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 155-10902943 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 155-10902943 | 公司所在地： | 天津 天津市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | tjcshc@163.com | 联系人： | 马经理 |
| 企业全称： | 天津春硕焊材科技有限公司 |  |  |

未填写

天津春硕焊材科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通用零部件'>ER2205双相不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >通用零部件'>E2594双相不锈钢焊条 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>904L/ER385双相不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>E385/904L双相不锈钢焊条 | 2018年8月9日 |
| 供应 >焊接设备'>ER439不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >焊接设备'>ER430不锈钢焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>ND钢焊条 | 2018年8月9日 |
| 供应 >焊接设备'>HGH520焊丝 | 2018年8月9日 |
| 供应 >通用零部件'>Ni847镍基焊条 | 2018年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关