提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 国产复合式彩屏多气体检测仪

| 商机面向地区： | 北京 朝阳区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2016年12月30日 |
| 商机联系人： | 秦小姐 |
| 供求电话： | 18501303516 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com |
| 销售信息： | 供应 国产复合式彩屏多气体检测仪 |

本便携式多气体检测仪报警仪TN-4A（以下简称报警仪），是一种可连续检测多气体浓度，使用简便的个人防护用气体检测仪。彩色oLED显示屏可以显示所检测气体的浓度和其他信息，大分贝的蜂器、报警指示灯和振动报警提示当前气体浓度已经超过设定的报警点。该报警仪符合GB3836.1-2010《爆炸性环境》第1部分：设备通用要求、GB3836.2-2010《爆炸性环境》第1部分:由隔爆外壳“D”保护的设备、GB3836.4-2010《爆炸性环境》第4部分:由本质安全型“1”保护的设备等标准的有关规定和要求。 二、特点 1.彩色oled显示屏可连续实时地显示气体浓度 2.极高防护等级，适用于阴暗、潮湿环境 3.全自动调零及校准功能 4.开机自动启运全功能测试（含传感器故障检测） 5.中文菜单操作模式 6气体浓度曲线浏览功能，直观方便（可选项） 7 屏幕显示内容可倒置翻转（可选项） 8.有事件记录功能（可选项） 9.探测有的毒气体类型可设置（可选项） 10具有声、光、振动等3种设置报警方式 11.可充电锂离子聚合物电池供电 三、技术指标 1.检测气体类型及测量范围 序号 测量气体种类 测量范围 1 一氧化碳 （0~1000）μmol/mol 2 硫化氢 （0~100）×10-6 3 氧气 （0~30.0）% 4 可燃气体 （0~30.0）%LEL 5 二氧化硫 （0~100）×10-6 6 氢气 （0~1000）×10-6 7 氨气 （0~100）×10-6 8 臭氧 （0~1）×10-6 9 氯气 （0~50）×10-6 10 氢氰酸 （0~30）×10-6 11 磷化氢 （0~10）×10-6 12 一氧化氮 （0~100）×10-6 13 二氧化氮 （0~50）×10-6 14 红外二氧化碳 （0~5.0）% 2．电池参数：额定电压3.7V，标称容量1800mAh 3.工作电流： 正常电流：≤100mA(不含二氧化碳，屏熄灭时) ≤20mA(含二氧化碳，屏熄灭时) 报警电流：≤240mA(不含二氧化碳) ≤120mA(含二氧化碳) 4.防爆等级：ExdibIIBT3 Gb 5.传感器类型四川国产复合式彩屏多气体检测仪 可燃气：催化燃烧式 氧气：迦伐尼电池 二氧化碳：红外 一氧化碳、硫化氢、氨气、二氧化硫、氯气、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、氢氰酸、磷化氢等有毒气体：电化学 6．检测方式：扩散式 7.响应时间 可燃气：t90

# 北京盛昌恒远科技有限公司

| 企业地址： | 北苑路 | 企业邮编： | 100012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18501303516 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-80706733 | 公司所在地： | 北京 朝阳区 |
| 公司网站： | www.yiqi1718.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com | 联系人： | 秦小姐 |
| 企业全称： | 北京盛昌恒远科技有限公司 |  |  |

未填写

北京盛昌恒远科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>江西甲醛检测仪 | 2016年12月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>广东便携式新款氯气检测仪TN10/CL2 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销LD-3C（B）型激光粉尘仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>江苏批发泵吸式彩屏检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>环保专用手持式VOC检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>贵阳泵吸式彩屏检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>齐齐哈尔甲醛检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>辽宁四合一气体检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>郑州泵吸式气体检测仪 | 2016年12月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关