提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 煤矿导风筒 煤矿通风用风筒

| 商机面向地区： | 江苏 盐城 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2016年11月23日 |
| 销售信息： | 供应 煤矿导风筒 煤矿通风用风筒 |

盐城吉平通防设备有限公司专业为煤矿生产供应正负压导风筒,煤矿导风筒,矿用拉链式导风筒,防静电导风筒,强力导风筒等各种型号用途的矿用风筒,材质优质,质量有保证,价格划算. 风筒耐风压性：风筒经耐风压试验后不得产生风筒脱节、涂覆布撕裂、接缝开口等现象。风筒直径膨胀率不得大于3.0%. 1、煤矿导风筒耐风压测定：使风筒内压达到5000～5100Pa，并保持5min，观察风筒有无脱节、撕裂、接缝开口等异常现象； 2、正压导风筒，采用高温高压圆筒整体一次成型技术，纵向无接缝，具有阻燃、抗静电、风阻力小、无漏风、强度高等优点，适用于煤矿井下、隧道工程局部通风机配套作压入式通风。 风筒的主要规格型号：300mm*10风筒， 400mm*10风筒， 500mm*10导风筒，600mm*10 风筒， 800mm*10风筒， 1000mm*10风筒， 按长度分为:5米/节、10米/节 、20米/节. 按送风形式分为：正压风筒，负压风筒，送风风筒，抽风风筒 1、风筒直径指端圈直径。 2、表中以外的风筒尺寸或特殊形状规格的异径风筒、弯头、三通及过度节等可根据需方要求生产制造。 3、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供双方商定 4、每节风筒的一端加接头反边布，其长度为150—200mm。 矿井通风系统是煤矿开采中的一个重要组成部分，是矿井安全生产的基本保障，一套合理的通风系统对于保证矿井安全生产极为重要，而选择使用什么样的风筒也就变成这关键环节中的重要一环。 通风管管体横向无接缝 、具有不漏风、耐磨、耐腐蚀、抗静电、风阻小、抗压强度大等优点。 联 系 人：周经理 联系电话：18261280238 煤矿导风筒 通风管 煤矿通风用风筒

# 盐城吉平通防设备有限公司

| 企业地址： | 阜宁县东益经济区 | 企业邮编： | 224400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0515-87572706 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0515-87572706 | 公司所在地： | 江苏 盐城 |
| 公司网站： | http://www.ycjpft.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 994505019@qq.com | 联系人： | 在学校 |
| 企业全称： | 盐城吉平通防设备有限公司 |  |  |

隧道风机配套用风筒 隧道通风用风筒布 中铁合作生产厂家

盐城吉平通防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >风机/排风设备'>Φ1.5米隧道导风筒,隧道通风袋 | 2018年3月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >风机/排风设备'>Φ1000mm*10m隧道风筒 | 2018年3月5日 |
| 供应 >工业设备'>1米隧道导风筒，工程通风用风带 | 2018年3月5日 |
| 供应 >工业设备'>盐城隧道风带 正压通风带 隧道通风带 | 2018年3月5日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销隧道通风用风带 正压导风筒 | 2017年9月12日 |
| 供应 >风机/排风设备'>矿井导风筒 正压导风筒 高强丝导风筒 | 2018年3月5日 |
| 供应 >风机/排风设备'>煤矿导风筒 通风管 煤矿通风用风筒 | 2018年3月5日 |
| 供应 >风机/排风设备'>煤矿用防炮崩风筒，隧道矿用抗冲击导风筒 | 2018年3月5日 |
| 供应 >风机/排风设备'>高强丝隧道通风带 地铁风袋 工程通风管 | 2018年3月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关