提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 贵阳泵吸式彩屏检测仪

| 商机面向地区： | 山西 朝阳区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2016年12月30日 |
| 商机联系人： | 秦小姐 |
| 供求电话： | 18501303516 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com |
| 销售信息： | 供应 贵阳泵吸式彩屏检测仪 |

TK-4彩屏泵吸四合一气体检测仪选用进口传感器，是一款专注于检测空气中多种气体浓度的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器，内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪；仪器标配3000条历史数据存储功能，可通过数据列表或曲线图查看历史数据；选配大容量SD卡数据存储功能，可通过电脑从SD卡中读取历史记录，进行打印、导出与分析；气体浓度值可用PPM、mg/m3等多种浓度单位切换表示；彩色液晶显示技术支持图文描述；中英文操作界面可切换。 产品特点 采用原装进口高精度传感器 内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调 内置3000条历史数据，可通过数据列表或曲线图显示 SD卡数据存储（选配） 1、 最高支持32G容量的历史数据存储 2、 方便的连续、分段存储，存储间隔时间可调 3、 配备专业的可视化数据分析上位软件 彩色液晶显示技术，可显示气体名称、单位、浓度值、最大值、时间等参数 支持中英文操作界面，切换简单方便 气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示 详细参数 检测气体 量 程 精 度 最小读数 响应时间 氧气(O2) 0-30%VOL ＜±5%(F.S) 0.1%VOL ≤15秒 可燃气(Ex) 0-100%LEL ＜±5%(F.S) 1%LEL ≤15秒 一氧化碳(CO) 0-1000ppm ＜±5%(F.S) 1ppm ≤25秒 硫化氢(H2S) 0-100ppm ＜±5%(F.S) 1ppm ≤30秒 二氧化硫(SO2) 0-100ppm ＜±5%(F.S) 0.1ppm ≤30秒 一氧化氮(NO) 0-250ppm ＜±5%(F.S) 1ppm ≤60秒 贵阳泵吸式彩屏检测仪 二氧化氮(NO2) 0-20ppm ＜±5%(F.S) 0.1ppm ≤25秒 氯气(CL2) 0-20ppm ＜±5%(F.S) 0.1ppm ≤30秒 氨气(NH3) 0-100ppm ＜±5%(F.S) 1ppm ≤50秒 氢气(H2) 0-1000ppm ＜±5%(F.S) 1ppm ≤60秒 贵阳泵吸式彩屏检测仪 甲醛（CH20） 0-20ppm ＜±5%(F.S) 0.01ppm ≤30秒 氯化氢(HCL) 0-20ppm ＜±5%(F.S) 0.1ppm ≤60秒 磷化氢(PH3) 0-20-1000ppm ＜±5%(F.S) 0. 1/1ppm ≤25秒 臭氧(O3) 0-20ppm ＜±5%(F.S) 0.01ppm ≤50秒 二氧化氯(CL O2) 0-20ppm ＜±5%(F.S) 0.1ppm ≤60秒 环氧乙烷(C2H4O) 0-100ppm ＜±5%(F.S) 0.1ppm ≤120秒 贵阳泵吸式彩屏检测仪 电池：7.4V锂离子充电电池 测量精度：＜±3%(F.S) 显 示：彩色液晶显示 操作语言：中文、英文 工作温度：-40℃～70℃ 工作湿度： 0～95%RH 报警方式：声、光、振动 工作时间：100小时（关泵） 尺 寸：205*75*32mm 重 量：300g QQ:2939616901 电话：18501303516

# 北京盛昌恒远科技有限公司

| 企业地址： | 北苑路 | 企业邮编： | 100012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18501303516 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-80706733 | 公司所在地： | 北京 朝阳区 |
| 公司网站： | www.yiqi1718.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com | 联系人： | 秦小姐 |
| 企业全称： | 北京盛昌恒远科技有限公司 |  |  |

未填写

北京盛昌恒远科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>江西甲醛检测仪 | 2016年12月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>广东便携式新款氯气检测仪TN10/CL2 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销LD-3C（B）型激光粉尘仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>江苏批发泵吸式彩屏检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>环保专用手持式VOC检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>齐齐哈尔甲醛检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>辽宁四合一气体检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>郑州泵吸式气体检测仪 | 2016年12月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>国产复合式彩屏多气体检测仪 | 2016年12月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关