提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 深圳耐高温快干胶

| 商机面向地区： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 胶粘剂 |
| 发布日期： | 2016年12月9日 |
| 商机联系人： | 杨先生 |
| 供求电话： | 13725559611 |
| 电子邮件： | 3392005116@qq.com |
| 销售信息： | 供应 深圳耐高温快干胶 |

深圳耐高温快干胶,耐高温468快干胶,468瞬间胶 瞬干胶 速干胶 典型用途：橡胶增加型，中等粘度，耐冲击，耐高温125热老化强度是普通的10倍。 产品参数： 外观：透明 粘度Mpa.s：150 填充空隙(mm)：0.1 温度范围(℃)：-50-125℃ 固化速度（初固/全固 s/h）：40/24 剪切强度mps：20 保质期 原包装≥6个月 开封后密闭保存≥3个月 应用范围: 常温下快速粘接各种材料，如：钢铁、铜铝、橡胶、硬质塑料、陶瓷、玻璃等，不同材质也可粘接，可广泛应用于电汽、仪器、仪表、机械、汽车等行业的制作与维修，尤其是适用于工业化流水线作业。 性能特点: 1.单一成份：无溶剂，使用方便。 2.快速接着：利用空气中微量水气，即可在极短时间内接着。 3.常温硬化：不须加热常温下即可使用。 4.透明无色：效果佳不变质。 5.较高强度：适合多孔及吸收性材质之接着。 6.中粘度：可适用小面积粘接。 7.柔韧性配方，胶层不发白、不起邹，形成的胶层透光度高。 8.耐湿热老化、耐辐射性能良好，能长期保持良好的粘接效果。 9.安全及毒性特征：无挥发性有成分，无吸入危险，胶液固化后实际，使用方便安全。 使用方法: a.先清洁接着表面，除去接着面之灰尘、油污、锈等，对金属接着时，最好先行磨粗，对PE、PP或PTEE等塑胶，应先使表面活化。 b.开罐即可使用不需再搅拌，避免搅入空气形成气泡，造成接合面之瑕疵。打开前盖，并以手指轻扣尖端部份，使不留有残余液体，再以剪刀剪出孔穴。 c.在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行接着，并保持至硬化为止，接着面积不宜太大，接着层厚度不宜超过0.2mm。 接合时，先将接著剂涂布于其中一面，再将另一面贴合。 d.使用后擦拭容器，并将盖子盖上，存放于阴凉干燥处或冷藏。 包装贮存: 20g（通用型）、500g、1kg，10支/盒，50支/盒. 深圳耐高温快干胶，耐高温瞬间胶

# 深圳凯信邦科技有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙华三联社区阁下工业区 | 企业邮编： | 518109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-29001795 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0755-27524905 | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： | http://www.kxb-uv.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 3392005116@qq.com | 联系人： | 杨冬 |
| 企业全称： | 深圳凯信邦科技有限公司 |  |  |

凯信邦科技有限公司主要生产与销售各种工业电子胶水。电子密封胶、塑料胶水、高温胶、金属胶水、uv胶水、瞬间胶、ab胶、光学胶、玻璃加工水解胶、修复胶、螺纹胶等。

深圳凯信邦科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >胶粘剂'>数据线焊点uv胶,手机充电线接口uv胶 | 2016年12月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >胶粘剂'>芯片保密胶,IC表面封装胶 | 2016年12月9日 |
| 供应 >胶粘剂'>无色透明厌氧胶/螺丝固定胶 | 2016年12月9日 |
| 供应 >胶粘剂'>415金属粘接快干胶,电镀层快干胶 | 2016年12月9日 |
| 供应 >胶粘剂'>环保不发白快干胶,深圳无白化快干胶 | 2016年12月9日 |
| 供应 >胶粘剂'>摄像头固定uv胶,镜头粘接uv胶 | 2016年12月7日 |
| 供应 >胶粘剂'>金属粘abs塑料快干胶,数据线接口瞬间胶 | 2016年12月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关