提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 紫外线老化试验箱 氙灯老化试验箱

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月14日 |
| 商机联系人： | 何东梅 |
| 供求电话： | 15312167720 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq,com |
| 销售信息： | 供应 紫外线老化试验箱 氙灯老化试验箱 |

undefined 适用范围：紫外线老化试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数。 undefined 型号 GYQ-1 GYQ-2 GYQ-3 内箱尺寸 外箱尺寸 137×53 ×135cm 137×53 ×135cm 137×53 ×135cm 重量 重量 136kg 重量 136kg 重量 136kg 电源及功率 230V/50H 1800W（最大） 230V/50H 1500W（最大） 230V/50H 1800W（最大） 功能 紫外线暴晒 √ √ √ 冷凝 √ √ 辐照度显示 √ 辐照度调节 √ √ √ 水喷淋 √ √ 热冲击 条形图表记录仪 （可选） （可选） （可选） 温度范围 常温+10℃～70℃ 常温+10℃～70℃ 常温+10℃～70℃ 湿度范围 ≥95%RH ≥95%RH ≥95%RH 紫外温度 +40～+85℃ +40～+95℃ +40～+85℃ 冷凝温度 +40～+60℃ +40～+60℃ 测试能力 48块样板 （75×150mm） 48块样板 （75×150mm） 48块样板 （75×150mm） 供水及耗量 冷凝:自来水或蒸馏水 约8升/天 冷凝:自来水或蒸馏水 约8升/天 喷淋:蒸馏水或去离子水 约7升/分钟 灯用量 依辐照时间而定 依辐照时间而定 约24支/年 可选灯管型号 美国Q-lab原装UVB313L、UVA340 任选4支 美国Q-lab原装UVB313L、UVA340 任选4支 美国Q-lab原装UVB313L、UVA340 任选8支 可选灯管型号： UVB313EL、UVA340。 备注 对于灯管的选择,我们提供Q-labUVA340,UVB313灯管，原则上UVB-313的老化加速效果比UVB-340更快更明显，但在相应的耐候测试重现性方面UVB-340要比UVB-313更好。这视乎客户对实验测试时间上的逼切性和苛刻性而定。 undefined undefined 服务售后 1.自交机验收合格次日起，整机保固12个月；并且每季度定期保养一次，每年共计4次。 2.该设备在保固期限内时，我司提供免费保养维修服务；当该设备保固期满以后，我司提供终身维护保养服务（此服务为有偿服务）。 3.设备移交后，如接到客户提出的故障咨讯，我们将在1小时内做出回应。 4.客户提出的一切针对产品性能指标或服务的疑问，在2小时内做出解答。 5.电话不能解决的问题，我们将在24小时内安排技术人员赶扑现场。 6.设备验收应该为7个工作日，如在出货验收期限内，我司未收到任何关于产品品质方面的故障反馈意见，我司即可视为客户方已经验收。 7.汽车运输，送货至贵公司工厂，运输费用由我司负责（不含设备到贵厂后的搬运及吊装费）。 8.我司将派专业技术人员到贵公司进行现场安装、调试和教育训练。 9.维修备份零组件八年以上库存 10.操作说明书、维修手册、校验报告、保证书、保养记录卡、人员操作培训表

# 昆山荣耀测试科技有限公司

| 企业地址： | 昆山张浦镇阳光中路169号6号房1层 | 企业邮编： | 215323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 051257954566 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0512-57952488 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq.com | 联系人： | 何东梅 |
| 企业全称： | 昆山荣耀测试科技有限公司 |  |  |

试验箱及气候环境设备;恒温试验设备;高低温箱;干燥箱;老化箱;湿热试验箱

昆山荣耀测试科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>高低温冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验箱 | 2018年7月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>环境检测实验设备可靠性恒温恒湿试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家定做恒温恒湿试验箱 桌上型恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>大型环境检测试验箱 步入式库房试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>盐雾试验箱 盐雾盐水试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>冷热冲击试验箱 液体式冷热冲击试验机 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>工业烤箱 精密无尘烤箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>恒温恒湿试验箱 可程式医用恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电磁式垂直振动试验台 高脉冲振动试验台 | 2018年7月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关