提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 工业烤箱 精密无尘烤箱

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月14日 |
| 商机联系人： | 何东梅 |
| 供求电话： | 15312167720 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq,com |
| 销售信息： | 供应 工业烤箱 精密无尘烤箱 |

产品说明 无尘烤箱也称无尘工业烤箱、洁净工业烤箱。是一种提供高温净化环境的特殊洁净无尘烘干设备。箱内空气封闭自循环，经耐高温高效空气过滤器（100级）反复过滤，使烘箱工作室内处于无尘状态。无尘烤箱工作室为不锈钢结构。工作室内温度由温控仪自动控制，并有自动恒温及时间控制装置，并附设有超温自动停电及报警电路，控制可靠，使用安全。 技术规格 型号 GPOC-072 GPOC-270 GPOC-480 GPOC-600 GPOC-1000 内箱尺寸mm W×H×D 450×400×400 600×900×500 800×1000×600 1000×1000×600 1200×1000×600 外箱尺寸mm W×H×D 870×1200×550 1050×1650×740 1200×1700×840 1400×1750×840 1750×1750×840 温度范围 室温+10℃～200℃（300℃） 性能 温度波动度 ±0.3℃ 温度均匀度 ±1℃ 解析精度 0.1℃ 防尘等级 100级，1000级 升温时间 30min 材质 外箱材质 不锈钢板+烤漆 内箱材质 SUS#304不锈钢板（低于200℃为201） 过滤材质 HEPA过滤器 隔热材质 PU玻璃棉 系统 循环系统 散热风扇 加热系统 SUS#不锈钢高速加热器 控制系统 欧姆龙E5AZ控制器 附件 通电测试孔（50mm），控制状态指示灯，隔层架（可自由调节2个） 安全装置 过热保护断路器，控制系统过载保护，过载指示灯 电源 AC 3Ψ380V 60/50Hz 定制服务 非标特殊要求，可定制 技术规格 undefined 服务售后 1.自交机验收合格次日起，整机保固12个月；并且每季度定期保养一次，每年共计4次。 2.该设备在保固期限内时，我司提供免费保养维修服务；当该设备保固期满以后，我司提供终身维护保养服务（此服务为有偿服务）。 3.设备移交后，如接到客户提出的故障咨讯，我们将在1小时内做出回应。 4.客户提出的一切针对产品性能指标或服务的疑问，在2小时内做出解答。 5.电话不能解决的问题，我们将在24小时内安排技术人员赶扑现场。 6.设备验收应该为7个工作日，如在出货验收期限内，我司未收到任何关于产品品质方面的故障反馈意见，我司即可视为客户方已经验收。 7.汽车运输，送货至贵公司工厂，运输费用由我司负责（不含设备到贵厂后的搬运及吊装费）。 8.我司将派专业技术人员到贵公司进行现场安装、调试和教育训练。 9.维修备份零组件八年以上库存 10.操作说明书、维修手册、校验报告、保证书、保养记录卡、人员操作培训表

# 昆山荣耀测试科技有限公司

| 企业地址： | 昆山张浦镇阳光中路169号6号房1层 | 企业邮编： | 215323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 051257954566 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0512-57952488 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq.com | 联系人： | 何东梅 |
| 企业全称： | 昆山荣耀测试科技有限公司 |  |  |

试验箱及气候环境设备;恒温试验设备;高低温箱;干燥箱;老化箱;湿热试验箱

昆山荣耀测试科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>高低温冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验箱 | 2018年7月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>环境检测实验设备可靠性恒温恒湿试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家定做恒温恒湿试验箱 桌上型恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>大型环境检测试验箱 步入式库房试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>盐雾试验箱 盐雾盐水试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>冷热冲击试验箱 液体式冷热冲击试验机 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>紫外线老化试验箱 氙灯老化试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>恒温恒湿试验箱 可程式医用恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电磁式垂直振动试验台 高脉冲振动试验台 | 2018年7月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关