提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 电力远动调制解调器 DL-1200

| 商机面向地区： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 通讯 |
| 发布日期： | 2017年4月13日 |
| 商机联系人： | 齐先生 |
| 供求电话： | 010-82671281 |
| 电子邮件： | modem800@126.com |
| 销售信息： | 供应 电力远动调制解调器 DL-1200 |

DL-1200型电力调制解调器 DL-1200型电力调制解调器是一种300/600/1200BPS低速率的数据传输产品，支持部颁DL标准、Bell和CCITT标准、LEC上音频等通信协议，可以选择同步异步、两线四线、半全双工等16种工作方式。 DL-1200型电力调制解调器产品特点如下： ·传输速率300、600、1200BPS可以选择 ·支持Bell 102/103/202, CCITT V.21/V.23协议 ·支持部颁电力标准/DL标准/LEC上音频标准 ·支持2/4线，同步/异步，半双工/全双工方式 ·支持循环式(CDT)和问答式通信规范 ·可使用二线半双工方式进行多点组网 ·专线通信距离可达5Km，载波和微波可达几十至几百Km ·有16种工作方式可以选择 ·兼容美国哈里斯RTU的内置Modem卡 ·兼容国产PRG-MODEM、CHTD-1200和CM-11S产品 ·内置开关电源模块，电压宽、不发热，性能可靠 ·全金属机壳，工业级设计 ·产品质量可靠、体积小、设置方便 ·备有卡式（可插入哈里斯等RTU）、机架式系列产品 ·长达3年的质量保证 ·ISO9001认证专业通信企业设计生产 产品型号： ·DL-1200/AC 台式电力调制解调器（交流供电） ·DL-1200/1UA 19英寸1U机架式 ·DL-1200/RTU 卡式电力调制解调器（兼容哈里斯RTU） 3.0 性能参数 ·线路传输速率：300、600、1200BPS ·终端速率：最大115.2KBPS ·调制方式：二进制移频键控（FSK） ·传输方式：同步/异步 ·协议标准：兼容DL、Bell、CCITT及LEC上音频标准 ·工作方式：单工，半双工，全双工；二线，四线 ·输出阻抗：600Ω ·传输线路：专线，电话线，微波、载波、扩频、光纤的话音通道 ·发送接收电平：发送0到-20db连续可调；接收0到-40db ·误码率：≤1Ⅹ10-5；信噪比≤16db ·电源：AC 165-265V 50/60Hz （可选择直流220V或-48V供电）

# 北京数联信通信技术有限公司

| 企业地址： | 海淀区上地信息路33号 | 企业邮编： | 100084 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-82671281 | 所属行业： | 计算机/互联网 |
| 公司传真： | 010-82671281 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | www.datalinks.com.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | modem800@126.com | 联系人： | 齐先生 |
| 企业全称： | 北京数联信通信技术有限公司 |  |  |

未填写

北京数联信通信技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通讯'>嵌入式工业MODEM模块 | 2017年6月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >通讯'>2M传输以太网协议转换器设备 | 2017年6月20日 |
| 供应 >通讯'>BNC 10BASE-2以太网集线器 | 2017年6月20日 |
| 供应 >通讯'>LED大屏用光电转换器 DA-9010 | 2017年6月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关