提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 专业生产恒温恒湿试验箱

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年5月23日 |
| 商机联系人： | 孙女士 |
| 供求电话： | 15312169731 |
| 电子邮件： | 2102304458@qq.com |
| 销售信息： | 供应 专业生产恒温恒湿试验箱 |

undefined 恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db undefined 型号 GTH-080 GTH-150 GTH-225 GTH-408 GTH-800 GTH-1000 内容积(L) 80 150 225 408 800 1000 内部尺寸(cm) 40×50×40 50*60*50 50×75×60 60×85×80 100×100×85 100×100×100 外部尺寸(cm) 90*90*150 95*150*105 95×165×115 105×175×135 145×190×135 145×190×155 重量(Kg) 300 320 350 400 600 700 性能 温度范围 -73℃，-60℃-40℃，-20℃，0℃，+150℃，+180℃ 湿度范围 20%RH ～98%RH 温度波动度 ±0.5℃ 升温速率 ≥3°C/min 降温速率 ≥1°C/min 材料 内体材料 SUS304镜面不锈钢板 外壳材料 SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板（喷塑） 绝缘材料 恒温恒湿箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 调节器 制冷方式 机械式二元制冷方式 制冷机 全封闭（法国泰康或德国谷轮）压缩机 制冷剂 R23/ R404A 冷凝方式 风冷或水冷 加热器 镍铬合金不锈管加热器 鼓风机 离心风机 气流方式 宽带式强迫气流循环（上出下进） 控制器 操作界面 恒温恒湿机专用液晶触摸显示屏，中英文切换 运转方式 恒定运转、程序运转 程序记忆容量 120组可编程序、每个程序最大999（段） 设定指标范围 温度：-100℃+300℃ 分辨率 温度：0.01℃ 输入 PT100或T型热电偶 控制方式 PID控制 通讯功能 恒温恒湿机专用RS-232接口(配送光盘) 打印功能 日本横河6点记录仪（选购件） 附属功能 上下限报警、自诊断、报警显示（故障原因）、定时装置（自动开机、关机） undefined undefined 服务售后 1.自交机验收合格次日起，整机保固12个月；并且每季度定期保养一次，每年共计4次。 2.该设备在保固期限内时，我司提供免费保养维修服务；当该设备保固期满以后，我司提供终身维护保养服务（此服务为有偿服务）。 3.设备移交后，如接到客户提出的故障咨讯，我们将在1小时内做出回应。 4.客户提出的一切针对产品性能指标或服务的疑问，在2小时内做出解答。 5.电话不能解决的问题，我们将在24小时内安排技术人员赶扑现场。 6.设备验收应该为7个工作日，如在出货验收期限内，我司未收到任何关于产品品质方面的故障反馈意见，我司即可视为客户方已经验收。 7.汽车运输，送货至贵公司工厂，运输费用由我司负责（不含设备到贵厂后的搬运及吊装费）。 8.我司将派专业技术人员到贵公司进行现场安装、调试和教育训练。 9.维修备份零组件八年以上库存 10.操作说明书、维修手册、校验报告、保证书、保养记录卡、人员操作培训表

# 昆山荣耀测试科技有限公司

| 企业地址： | 张浦镇阳光中路169号 | 企业邮编： | 200000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15312169731 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 昆山市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 昆山荣耀测试科技有限公司 |  |  |

昆山荣耀测试科技有限公司主要生产恒温恒湿试验箱，冷热冲击试验箱，工业烤箱，无尘烤箱，真空烤箱，大型环境试验箱，低气压试验箱，IP等级试验箱，氙灯老化试验箱，臭氧老化试验箱，UV紫外线老化试验箱，LCD老化试验箱，蒸汽老化试验箱，烧机老化试验箱电磁式振动试验机，气臂式跌落试验箱，盐雾试验箱等环境试验设备和力学试验设备。

昆山荣耀测试科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>江苏厂家直销恒温恒湿试验箱 | 2018年5月23日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>专业定做高低温试验箱 环境检测实验设备 | 2018年5月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>专业定做高低温试验箱 | 2018年5月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家专业定做恒温恒湿试验箱 桌上型恒温箱 | 2018年5月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>恒温恒湿试验箱 非标定做恒温箱 | 2017年4月22日 |
| 供应 >仪器/仪表'>大型环境检测试验箱 步入式库房试验箱 | 2018年5月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>江苏厂家专业定做恒温箱 | 2018年5月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销温湿度主机 | 2018年5月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>蒸汽老化试验机 | 2018年5月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关