提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 大型环境检测试验箱 步入式库房试验箱

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月14日 |
| 商机联系人： | 何东梅 |
| 供求电话： | 15312167720 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq,com |
| 销售信息： | 供应 大型环境检测试验箱 步入式库房试验箱 |

加工定制 是 品牌 荣耀 型号 GWER 温度范围 0~+80（℃） 温度波动度 ±0.3℃（℃） 温度均匀度 ±0.1℃（%） 控温方式 PID 适用范围 电子，塑胶，五金，航空配件 undefined 步入式恒温恒湿试验室适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。 undefined 型 号 GWER 内箱尺寸(mm) 客户指定 外箱尺寸(mm) 客户指定 温度范围 0℃；-20℃；-40℃；-60℃～+70℃（+80℃） 湿度范围 30～90%RH 性 能 温湿度波动的 ±0.3℃；±2.5%RH 温湿度均匀度 ±0.1℃；±5%RH 解析精度 0.1℃； 0.1%RH/0.01； 0.1%RH 升温时间 ℃ 80 min 50 降温时间 ℃ 0 -20 -40 min 55 70 100 材 料 外箱材质 SUS＃304不锈钢/ PVC+粉末涂层 内箱材质 SUS＃304不锈钢板 隔热材质 Ployurethane泡沫100毫米（75毫米）（50毫米） 系 统 循环系统 Siroco的风扇 加热系统 SUS＃304不锈钢高速加热器 加湿系统 表面蒸发系统 制冷系统 密闭压缩机+ vaporator的散热片+风冷 （或冷却水）冷凝器 除湿系统 ADP临界露点冷却/除湿方法 控制系统 数字电子指标+ S.S.R.和 PID 附 件 密闭式压缩机+蒸发器散热片+风冷（或冷却水）冷凝器 保护装置 过热保护ciruit断路器，压缩机过载保护，过载控制系统，加湿系统过热及干燥预防，故障指示灯。 电 源 AC 1Ψ 220V；3Ψ 380V 60/50Hz undefined undefined 服务售后 1.自交机验收合格次日起，整机保固12个月；并且每季度定期保养一次，每年共计4次。 2.该设备在保固期限内时，我司提供免费保养维修服务；当该设备保固期满以后，我司提供终身维护保养服务（此服务为有偿服务）。 3.设备移交后，如接到客户提出的故障咨讯，我们将在1小时内做出回应。 4.客户提出的一切针对产品性能指标或服务的疑问，在2小时内做出解答。 5.电话不能解决的问题，我们将在24小时内安排技术人员赶扑现场。 6.设备验收应该为7个工作日，如在出货验收期限内，我司未收到任何关于产品品质方面的故障反馈意见，我司即可视为客户方已经验收。 7.汽车运输，送货至贵公司工厂，运输费用由我司负责（不含设备到贵厂后的搬运及吊装费）。 8.我司将派专业技术人员到贵公司进行现场安装、调试和教育训练。 9.维修备份零组件八年以上库存 10.操作说明书、维修手册、校验报告、保证书、保养记录卡、人员操作培训表

# 昆山荣耀测试科技有限公司

| 企业地址： | 昆山张浦镇阳光中路169号6号房1层 | 企业邮编： | 215323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 051257954566 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0512-57952488 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq.com | 联系人： | 何东梅 |
| 企业全称： | 昆山荣耀测试科技有限公司 |  |  |

试验箱及气候环境设备;恒温试验设备;高低温箱;干燥箱;老化箱;湿热试验箱

昆山荣耀测试科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>高低温冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验箱 | 2018年7月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>环境检测实验设备可靠性恒温恒湿试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家定做恒温恒湿试验箱 桌上型恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>盐雾试验箱 盐雾盐水试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>冷热冲击试验箱 液体式冷热冲击试验机 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>工业烤箱 精密无尘烤箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>紫外线老化试验箱 氙灯老化试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>恒温恒湿试验箱 可程式医用恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电磁式垂直振动试验台 高脉冲振动试验台 | 2018年7月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关