提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 高低温冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验箱

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月14日 |
| 商机联系人： | 何东梅 |
| 供求电话： | 15312167720 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq,com |
| 销售信息： | 供应 高低温冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验箱 |

加工定制 是 品牌 荣耀 型号 YIST-041-65-LW 内箱材质 304不锈钢板 外箱材质 冷轧板+烤漆 温度控制方式 PID 温度范围 0～＋150℃ 工作室尺寸 260×350×450×2Bath（mm） 外形尺寸 1550*1750*1350（mm） 规格 210L 产品说明 冷热冲击箱主要测试材料对极高温或极低温的抵抗力，这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形，冷热冲击试验能使各种物品在最短的时间内完成测试。 热震中产生的化这变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其它物理性值的改变而引起的，采用TST系统，各类产品才能获得完全之信赖。热震的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化，TST系统的全数位自动控制，将使您操作简易，得心应手。 技术规格 型号 YTST-021-65-LW YIST-041-65-LW 模式 样品篮架 内箱尺寸(mm) 200×350×300×2Bath 260×350×450×2Bath 升温时间 120分钟内，室内温度～150℃ 降温时间 120分钟内，室内温度～-65℃ 预冷/预热温度范围 -75.00℃～00.00℃/+600.00℃～160.00℃ 温度冲击范围 -65.00℃～00.00℃/+600.00℃～150.00℃ 测试时间 5min 5min 转换时间 大约10秒 解析精度 0.1℃ / 1 min 波动度 ±0.2℃ 试样蓝尺寸(mm) 10×18×20 16×18×35 试样重量 1C 2Kg 1C 5kg 控制器 1P 电源 AC 1Ψ 220V；3Ψ 380V 60/50Hz 细节展示 undefined 服务售后 1.自交机验收合格次日起，整机保固12个月；并且每季度定期保养一次，每年共计4次。 2.该设备在保固期限内时，我司提供免费保养维修服务；当该设备保固期满以后，我司提供终身维护保养服务（此服务为有偿服务）。 3.设备移交后，如接到客户提出的故障咨讯，我们将在1小时内做出回应。 4.客户提出的一切针对产品性能指标或服务的疑问，在2小时内做出解答。 5.电话不能解决的问题，我们将在24小时内安排技术人员赶扑现场。 6.设备验收应该为7个工作日，如在出货验收期限内，我司未收到任何关于产品品质方面的故障反馈意见，我司即可视为客户方已经验收。 7.汽车运输，送货至贵公司工厂，运输费用由我司负责（不含设备到贵厂后的搬运及吊装费）。 8.我司将派专业技术人员到贵公司进行现场安装、调试和教育训练。 9.维修备份零组件八年以上库存 10.操作说明书、维修手册、校验报告、保证书、保养记录卡、人员操作培训表

# 昆山荣耀测试科技有限公司

| 企业地址： | 昆山张浦镇阳光中路169号6号房1层 | 企业邮编： | 215323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 051257954566 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0512-57952488 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3208398406@qq.com | 联系人： | 何东梅 |
| 企业全称： | 昆山荣耀测试科技有限公司 |  |  |

试验箱及气候环境设备;恒温试验设备;高低温箱;干燥箱;老化箱;湿热试验箱

昆山荣耀测试科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>环境检测实验设备可靠性恒温恒湿试验箱 | 2018年7月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家定做恒温恒湿试验箱 桌上型恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>大型环境检测试验箱 步入式库房试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>盐雾试验箱 盐雾盐水试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>冷热冲击试验箱 液体式冷热冲击试验机 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>工业烤箱 精密无尘烤箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>紫外线老化试验箱 氙灯老化试验箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>恒温恒湿试验箱 可程式医用恒温箱 | 2018年7月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电磁式垂直振动试验台 高脉冲振动试验台 | 2018年7月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关