提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 海绵切割机械，海绵输送带吸风平切机

| 商机面向地区： | 广东 东莞 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 化工设备 |
| 发布日期： | 2017年2月10日 |
| 商机联系人： | 谢经理 |
| 供求电话： | 13538593045 |
| 电子邮件： | foammachine@hotmail.com |
| 销售信息： | 供应 海绵切割机械，海绵输送带吸风平切机 |

海绵平切机主要是把块状泡绵切成薄片，工作台采用全自动数字控制，根据需要切割的厚度和泡绵的密度，通过控制箱设定数值，工作台自动往复运动；刀带导向的切割角度能够从0°调到5°。切厚绵时，为了防止切割的泡绵滑动，可加压辊。 1650型 2150型 Cutting Foam Size: 有效切割泡绵尺寸: W1650mm*L2000mm Cutting Foam Size: 有效切割泡绵尺寸: W2150mm*L3000mm Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: H1200mm Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: H1200mm Cutting Thickness: 切割厚度: 2mm Up 2mm 以上 Cutting Thickness: 切割厚度: 2mm Up 2mm 以上 Cutting Speed: 切割速度: 0～30m/min(Adjustable) 0～30m/分钟(可调) Cutting Speed: 切割速度: 0～30m/min(Adjustable) 0～30m/分钟(可调) Blade Length: 刀带长度: L9160mm*W30mm*T0.45mm Blade Length: 刀带长度: L10160mm*W30mm*T0.45mm Cutting Type: 切割方式: Automatic & With Press- Roller 全自动控制 & 加压辊 Cutting Type: 切割方式: Automatic & With Press- Roller 全自动控制 & 加压辊 Vacuum System: 吸风装置: Choose Available 可选加装 Vacuum System: 吸风装置: Choose Available 可选加装 Machine N.W.: 机器净重: 2100kg Machine N.W: 机器净重: 2300kg Total Motor Power: 电机总功率: 8.5kw Total Motor Power: 电机总功率: 8.5kw Floor Space: 占地尺寸: L5800*W3600*H2500mm Floor Space: 占地尺寸: L7800*W4500*H2500mm

# 东莞市宝鸿精密机械有限公司

| 企业地址： | 中堂镇吴家涌村北王路12号 | 企业邮编： | 523227 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0769-81007270 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0769-88128966 | 公司所在地： | 广东 东莞 |
| 公司网站： | http://www.dgbhjx.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | foammachine@hotmail.com | 联系人： | 谢丹 |
| 企业全称： | 东莞市宝鸿精密机械有限公司 |  |  |

海绵机械¦泡棉机械¦海绵发泡机¦海绵切割机¦海绵机器¦泡绵机器¦平切机¦立切机¦直切机¦竖切机¦路轨机¦圆盘机¦压形机¦波浪机¦再生机¦破碎机¦仿形机¦异形机¦电脑切割机¦地轨机¦圆切机¦切片机¦线刀¦线锯¦刀带¦带刀¦夹刀盒¦刀夹

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关