提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 级配碎石拌合站 水稳搅拌站

| 商机面向地区： | 山东 潍坊市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月9日 |
| 商机联系人： | 姜超 |
| 供求电话： | 13864631576 |
| 电子邮件： | 1071001600@qq.com |
| 销售信息： | 供应 级配碎石拌合站 水稳搅拌站 |

WCZ300-650级配碎石拌合站水稳搅拌站是我厂借鉴其它同类产品的基础上，取众家之长，结合实际现场作业经验，经多年潜心研制而成，它主要用于修筑高等级公路、城乡道路、机场跑道等沙砾稳定的连续生产拌制工作，也可用于灰土稳定层的生产及可压实混凝土的生产拌和。它采用了先进的工业电脑控制系统，实现了骨料、水泥和水的自动配比，具有计量准确、可靠性好、搅拌均匀、操作方便、环保好、生产效率高等特点，特别适合大流量连续作业，是修筑高等级公路必备的理想设备。 1 专用的粉料大口斜锥、大口螺旋给料机避免以往叶轮给料机受潮易堵塞现象 2 骨料斗加宽。可直接用50型装载机上料，而不会产生混料。 3 采用压力信号和速度信号共同计量或纯速度计量信号计量,操作简单维修方便更不影响生产。 4 变频器调速，运行平稳可靠，减少故障发生，提高工作效率。 5 多种粉料供给形式可选择：人工拆包水泥或散装水泥均可 6 全微机控制系统，系统具有：关机、开机过程管理和状态检测功能，故障报警和过载报警及欠压保护功能 7 单电机驱动减速机，大齿轮同步传动，工作稳定可靠，耐冲击振动，抗过载能力强，使用寿命长 我们将以优质的产品低廉的价格竭诚为您服务!欢迎来电垂询 供应稳定土厂拌设备技术咨询免费技术指导。 期待与您的愉快合作

# 潍坊市贝特工程机械有限公司

| 企业地址： | 安丘市开发区汶水北路 | 企业邮编： | 262100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13864631576 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 潍坊市 |
| 公司网站： | http://www.wfbtjx.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1071001600@qq.com | 联系人： | 姜超 |
| 企业全称： | 潍坊市贝特工程机械有限公司 |  |  |

山东贝特重工股份有限公司（原潍坊市贝特工程机械有限公司）拥有完善的质量管理体系，十几年制造经验，采用机械制造业ERP专业计算机管理系统，提高企业效率，靠科技进步和质量诚信提高企业竞争能力；有一支专业高效的售后服务队伍，稳定土拌合站,混凝土搅拌站,水稳拌合站产品均免费指导性安装、调试，并为客户培训技术人员，一流的产品和优质的服务

潍坊市贝特工程机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>昆明水泥稳定土搅拌站设备配件直销 | 2018年6月17日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>贵州环保2000沥青混凝土拌合站设备 | 2018年8月9日 |
| 供应 >工业设备'>黑龙江600二灰水稳砾石拌合和站 | 2018年8月9日 |
| 供应 >工业设备'>西藏水稳砂粒拌合楼,二灰碎石拌和站配件 | 2018年6月17日 |
| 供应 >工业设备'>水稳碎石拌合站 二灰碎石拌和站 | 2018年8月9日 |
| 供应 >工业设备'>稳定土拌合设备 水稳拌和机 | 2018年8月9日 |
| 供应 >工业设备'>水稳拌和站 级配碎石拌合站 | 2018年8月9日 |
| 供应 >工业设备'>水稳拌合站水稳搅拌站 | 2018年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关