提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 高温管道密封胶

| 商机面向地区： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 胶粘剂 |
| 发布日期： | 2017年2月17日 |
| 商机联系人： | 罗先生 |
| 供求电话： | 13728075294 |
| 电子邮件： | szpankie@126.com |
| 销售信息： | 供应 高温管道密封胶 |

高温管道密封胶 一、固化前后技术参数： 性能指标 1096 外观 膏状体 相对密度（g/cm3，25℃） 1.30 粘度 （cps） 膏状 表干时间 （min，25℃） 8～10 完全固化时间 （d，25℃） 3～7 固化类型 单组分缩合型 抗拉强度（MPa） 1.5 扯断伸长率（%） - 硬度（Shore A） 95 剪切强度（MPa） 2.0 剥离强度（N/mm） 7 线性收缩率（%） 0.5 使用温度范围(℃) -80 ～ +1300 体积电阻率 (Ω•cm) 3×1015 击穿电压 (kV/•mm) 20 介电常数 (1.2MHz) 3.88 阻燃等级 ∕ 以上机械性能和电性能数据均在25℃，相对湿度55%固化7天后所测，本公司保留修改权利。 二、产品特点： 耐高温管道密封胶是用特殊进口材料为基础原料，不含任何硅元素等材料物质，经科学工艺制成的高温粘接密封胶，显著特点是：具有更优的耐高低温性，可在-80～+1000℃范围内长期使用。 耐高温管道密封胶除具有卓越的耐高温性，还具有粘接性好,防潮,抗震,耐电晕,抗漏电和耐老化性能，广泛用于耐高低温要求高的场合的粘接和密封，是本公司耐超高温型的密封胶。 三、典型用途： 高温管道、高温机械、高温空气过滤器、高温烘箱、工业设备管道等工业产品的粘接密封；高温管道的密封。 注：耐高温管道密封胶有半流体胶和膏状体两种，请注意选用。 四、使用工艺： 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。 2、施 胶：用刀片削开前部尖端部分，套上尖嘴，用挤压枪将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定即可。 3、固 化：将被粘好或密封好的部件置于空气中,让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及50%相对湿度)胶将固化2～4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。 五、注意事项: 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。 六、贮存及运输： 1、干燥阴凉处贮存，保质期1年（25℃）。 2、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

# 深圳耐力佳密封胶技术有限公司

| 企业地址： | 宝安区新湖路华美居B区1号楼 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-235708019 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0755-23006595 | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： | http://www.szpankie.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szpankie@126.com | 联系人： | 罗先生 |
| 企业全称： | 深圳耐力佳密封胶技术有限公司 |  |  |

深圳耐力佳密封胶技术有限公司是一家专业销售环保型密封胶，玻璃胶，灌封胶，有机硅新产品研发及技术成果转化为一体的企业，在中国深圳市宝安区新湖路华美居B区1号楼三楼，是耐力实业集团有限公司的全资成员单位，本公司主要环保型产品通过欧盟RoHs环保标准，即SGS标准，已通过美国食品级FDA认证，具有产品安全数据MSDS报告，同时符合美国安全检测UL标准。

深圳耐力佳密封胶技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >胶粘剂'>厂家直供防水密封胶 | 2019年10月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >胶粘剂'>高温无硅密封胶 | 2017年2月17日 |
| 供应 >胶粘剂'>耐高温密封胶 耐高温玻璃胶 | 2017年2月17日 |
| 供应 >胶粘剂'>硅酮密封胶 硅酮玻璃胶 | 2017年2月17日 |
| 供应 >胶粘剂'>食品级密封胶 食品级玻璃胶 | 2017年2月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关