提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 新乡天创TD皮带斗式提升机

| 商机面向地区： | 河南 新乡 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 运输/物流/仓储 运输代理 |
| 发布日期： | 2017年1月10日 |
| 商机联系人： | 张保强 |
| 供求电话： | 13333809010 |
| 销售信息： | 供应 新乡天创TD皮带斗式提升机 |

TD斗式提升机： 适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。该提升机的转速每分钟不能超过85转，转速过高，会出现卸料不净，挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米，钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。 TD、D型提升机适于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨琢性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m，其特点为，结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心式卸料，物料温度不超过60℃。TD型按JB3926——85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统D型斗提机相比，输送效率高，料斗形式多，应优先选用。 斗提机料斗用途为： 浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。 深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。

# 新乡市天创机械有限公司

| 企业地址： | 新乡县小冀镇北段 | 企业邮编： | 453700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13333809010 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河南 新乡 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 243763743@qq.com | 联系人： | 张保强 |
| 企业全称： | 新乡市天创机械有限公司 |  |  |

新乡市天创机械有限公司是一家专业从事振动设备生产，开发的企业。我公司拥有先进的生产流水线和一大批专业技术人员，在国内的振动行业中具有强有力的竞争力。公司目前的产品包括了六大项上百个品种:振动电机、振动筛、矿用重型振动筛、旋振筛、气流筛、振动磨机、给料机、混合机、输送机、LS型螺旋输送机、TD皮带机、环保设备和过滤设备等产品。公司产品的销量一直居行业靠前的地位。

新乡市天创机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>GTD高效皮带斗式提升机 | 2017年1月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >废气处理'>脉冲布袋除尘器 | 2017年1月10日 |
| 供应 >废气处理'>废气脱硫塔 | 2017年1月10日 |
| 供应 >工业设备'>MC埋刮板输送机 | 2017年1月10日 |
| 供应 >工业设备'>固定皮带输送机 | 2017年1月10日 |
| 供应 >工业设备'>U型螺旋输送机 | 2017年1月10日 |
| 供应 >工业设备'>LS螺旋输送机 | 2017年1月10日 |
| 供应 >工业设备'>NE15-800链板斗式提升机 | 2017年1月10日 |
| 供应 >工业设备'>新乡天创TH环链斗式提升机 | 2017年1月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关