提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 盖米角座阀

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年7月25日 |
| 商机联系人： | 赵志立 |
| 供求电话： | 18112616607 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com |
| 销售信息： | 供应 盖米角座阀 |

514角座阀： 特性：依据阀门结构的直径和材料特点， 具有极高的周期负荷性，可带定量功能。 具有良好的控制特性 适用介质 除了适用气体和蒸汽外，还可用于具有化学惰性或低腐蚀性的洁净介质 应用领域 工业制气和分离 生物制气 工业蒸汽消毒和分离 热交换器系统 聚苯乙烯发泡产品和包装业 饮料加工业 印染和净化技术 灌装系统。 德国盖米阀门公司Gemü 产地:德国 技术参数: 通径:DN 15—DN 80 执行机构:气动，常开（1），常闭（2），双作用（3） 控制介质:惰性气体， 气动头尺寸: 1:￠60mm 最大允许工作压力:20bar（公斤）（根据气动头尺寸和控制方式而定） 最高允许工作温度:180℃ 最高允许环境温度:80℃ 密封材质:聚四氟乙烯（PTFE） 阀体材质:（316L）不锈钢（铸），（316）不锈钢（铸）. 连接方式:对焊接口: DIN，SMS 3008，ASME BPE，BS 4825部分1，EN ISO 1127 螺纹连接:内螺纹DIN ISO 228，内螺纹NPT，外螺纹DIN ISO 228 标准型:带目测位置显示 可选:高温高压型 德国盖米550 554型号气动角座阀常闭材质为不锈钢、316 盖米514系列角座阀概述 结构特征： 514型气动角座阀的金属气动头，适用于高温场所。阀杆上可自动调整式的密封组件，可以长时间运行后仍保持密封。轴杆的密封组件有擦拭环保护，以防污染或损坏。适用于任何惰性气体或腐蚀性的流体和气体介质 适用于较高工作温度和压力 控制介质的连接处可转360° 技术参数： 较大工作压力：3-35bar(根据口径和气动头而定） 较大工作温度：180℃（若需更高温度另询） 气动头材质：铝制气动头（带目测位置显示） 阀体材质：RG(铜） 1.4408（不锈钢316）1.4435（不锈钢316L） 隔膜片材质：聚四氟乙烯 PTFE 通径大小：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80 控制方式：常闭、常开、双作用 连接方式：焊接DIN、DIN11850、SMS3008、ASME BPE、ENISO1127 螺纹连接DINISO228 盖米其他产品： 角座阀 如果需要常开型号，或者截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、电磁阀等 德国盖米GEMU 集团是世界上著名的阀门专业生产企业，主要产品有蝶阀、隔膜阀（带内衬和不带内衬）、角座阀、 截止阀、电磁阀以及流量计、浮子流量计测量和控制系统等；产品包括手动、气动、电动等不同工作方式；产品材质包括各种工程塑料 （PVC、PP、 PVDF、PFA）、不锈钢、黄铜、铸铁等阀体材料；并有多种接口方式和密封材料可供选择。在生物制 药领域，盖米公司是世界上最负盛名的不锈钢隔膜阀供应商，代表着生物制药专用阀门的最高水平。在半导体微电 子行业中，盖米另一拳头产品高纯材质阀门及管件应用广泛。另外在电力、化工等行业的工业水处理中，盖米产品 也具有广泛的应用。 可选型号： 51415D137510 51415D137511 51420D137511 51425D137511 51432D137511 51440D137511 51440D137512 51450D137511 51450D137512 51465D137512 51480D137512 等其他型号选购请咨询

# 苏州晠立诚气体设备有限公司

| 企业地址： | 苏州阳山工业园 | 企业邮编： | 215000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18112616607 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-68078131 | 公司所在地： | 江苏 苏州市 |
| 公司网站： | www.szslcqt.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com | 联系人： | 赵志立 |
| 企业全称： | 苏州晠立诚气体设备有限公司 |  |  |

苏州晠立诚气体设备有限公司的主营产品为空气净化系统、碳分子筛制氮装置、氨分解制氢装置、氮气纯化装置、氢气纯化装置及设备相关配件(CMS碳分子筛，T3093碳脱氧剂，Z204镍触媒，HT钯触媒，A106铁触媒，宝德气动阀，盖米气动阀，p860氮氧分析仪器仪表等产品）。 质量是我们的生命，信誉是我们的根本，服务是我们的基石！苏州晠立诚气体设备有限公司与各界朋友携手共创美好末来。

苏州晠立诚气体设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维修/安装/清洗'>制氮机碳分子筛更换 | 2019年11月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >维修/安装/清洗'>制氮机配件 | 2019年3月6日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>氮气机维修保养 | 2018年9月11日 |
| 供应 >仪器/仪表'>p860-3n 4n 5n氮气分析仪 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>z204镍触媒 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>费希尔燃气减压阀627-496/576 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>宝德角座阀 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>z204氨分解镍触媒 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>T3093碳脱氧剂 | 2018年7月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关