提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# YAMAHA雅马哈贴片机YS12F

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2017年3月28日 |
| 销售信息： | 供应 YAMAHA雅马哈贴片机YS12F |

深圳市埃塔电子设备有限公司是YAMAHA雅马哈贴片机中国区总代理商，良好的服务，优质的产品，为您提供SMT整套解决方案 产品产地：进口日本贴片机 产品品牌：雅马哈贴片机 2016雅马哈贴片机主推型号： 1>雅马哈贴片机YS12 1)全能高精度贴片机； 2)0.1秒/CHIP超高速贴装（36000点/小时）； 3)IPC9850状态下，贴片速度高达24000CPH； 4)确保全程贴装精度高达±50微米，全程重复精度高达±30微米； 5)贴装范围从01005微型元件到32mm元件； 6)使用高分辨率的多视觉数码相机； 2>雅马哈贴片机YS24 YAMAHA雅马哈高速贴片机YS24 1)对象基板 L50xW50mm--L330xW460mm(DS双贴装台，2个同时传送时) 2)L50xW50mm--L700xW460mm(DS双贴装台，1个贴装台传送时) 3)贴装精度 绝对精度：+/-0.05mm/CHIP ,+/-0.05mm/QFP 4)重复精度：+/-0.03mm/CHIP ,+/-0.03mm/QFP 5)贴装能力 72kCPH(0.05秒/CHIP) 6)元件供给形式 料带盘 7)对象元件 0402(公制名称)---32X32mm 元件, 8)高度6.5mm 以下 9)元件品种数量 料带盘：120种(最多， 8mm料带盘) 10)电源规格 三相AC200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60HZ 11)供应气源 0.45Mpa 以上，清洁干燥状态 12)外形尺寸(突起部位除外) L1,254xW1,687xH1,445mm L1,544(加长传送装置端)xW1,687xH1,445m 重量 约1,700kg 3>YS12F 1)全能高精度贴片机； 2)0.18秒/CHIP超高速贴装（20000点/小时）； 3)IPC9850状态下，贴片速度高达13000CPH； 4)确保全程贴装精度高达±50微米，全程重复精度高达±30微米； 5)贴装范围从01005微型元件到45mm元件； 6)使用高分辨率的多视觉数码相机； 4> YSM20 对象基板尺寸：双段传送台机型（仅限X轴为2梁规格的机型） 传送1张基板时 ： L810×W490 ～ L50×W50 传送2张基板时 ： L380×W490 ～ L50×W50 单轨机型 L810×W490 ～ L50×W50 双轨机型 L810×W230 ～ L50×W50 贴装能力：高速通用（HM）贴装头×2 90,000CPH（本公司佳条件下） 贴装精度：±0.035mm （±0.025mm） Cpk≧1.0 （3σ） 贴装头、可贴装的元件：高速通用（HM）贴装头： 03015～45×45mm L100mm, 高度在15mm以下 ※ 根据元件的高度、尺寸, 可能需要选配多视觉相机(可选配置) 异型（FM）贴装头： 03015 ～55×55mm L100mm, 高度在28mm以下 可安装的送料器数量：固定送料器架 ： 多140个（以8mm料带换算） 一次性换料车 ： 多128个（以8mm料带换算） 托盘交换器 ： 30张（固定式） 10张（料车式） 电源规格：三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz 供给气源：0.45MPa以上, 清静干燥 外形尺寸：L 1,374×W 1,857×H1,445mm（突起部除外） 重量 约2,100kg 5> YSM40 对象基板 L700 x W460mm ～ L50 x W50mm 贴装头/可贴装的元件 可以根据想要贴装的元件，从下列3种贴装头中任选1种 高速贴装头：0402～4532（公制名称）、高度在3mm以下 多贴装头：0402～45×100mm、高度在15mm以下 异型贴装头：0402～45×100mm、高度在25.5mm以下、支持不规则元件 贴装能力 由4根横梁构成时 高速贴装头：100,000CPH（IPC9850） 多贴装头：80,000CPH（IPC9850） 贴装精度 绝对精度（μ+3σ）：±0.04mm/CHIP、±0.04mm/QFP 重复精度（3σ）：±0.03mm/CHIP、±0.03mm/QFP 可安装的送料器数量 2根横梁构成时：最多92个（以8mm料带换算） 4根横梁构成时：最多88个（以固定送料器架为条件、以8mm料带换算） 电源规格 三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V ±10% 供给气源 0.45MPa以上 外形尺寸 L1,000×W2,100×H1,550mm（突起部除外) 重量 约2,100 kg 服务内容和承诺 售前服务 售前培训服务，服务人员为潜在客户讲解设备所涉及的理论知识，工作原理、电气原理、结构；培训客户技术人员机器工艺参数的设定，工艺流程的掌握，设备的实际操作以及日常的维护、保养方法等。 售中服务 销售及技术人员根据客户情况协助客户规划厂房、 方案规划、技术指导等工作,售后服务人员将货物及时安全地送至客户工厂交货后，进行安装，根据客户参数需求进行调试，并对客户技术人员进行培训，使客户的技术人员具有独立操作设备和维护保养能力 售后服务 售后服务人员会定期到客户工厂进行寻访或电话访问，了解设备使用情况,公司会全程跟踪客户设备的使用情况.

# 深圳市华瑞智造科技有限公司

| 企业地址： | 深圳市宝安区锦灏大厦919 | 企业邮编： | 518110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13530866186 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-23313047 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | www.eta-ele.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | freetofly88@126.com | 联系人： | 张波 |
| 企业全称： | 深圳市华瑞智造科技有限公司 |  |  |

华瑞智造以先进技术为先导，优秀服务为宗旨，为客户提供完善的电子组装生产解决方案。

深圳市华瑞智造科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >制造设备'>YAMAHA雅马哈贴片机YS12 | 2017年3月28日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关