提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 染料厂香蕉水气体报警器

| 商机面向地区： | 山东 济南市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2017年5月17日 |
| 商机联系人： | 汪娅 |
| 供求电话： | 186 6891 3066 |
| 电子邮件： | 2466711603@qq.com |
| 销售信息： | 供应 染料厂香蕉水气体报警器 |

染料厂气体报警器 工业易燃易爆天那水香蕉水气体报警器 产品介绍 染料厂天那水香蕉水气体报警器通过查询方式获得探测器信息，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。 产品特点 工作方式：M-BUS两总线通讯，负载容量≤30路。 可靠性高：CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。 操作方便：可对在线探测器远程校零，标定。 安全性高：多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。 显示直观、清晰：采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。 多种信号输出：2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。 安装方便：专用的安装支架，现场安装方便。 技术参数 重量：3.4kg 材质：Q235+ABS 尺寸：320mm×250mm×94mm 供电电压：AC220V±15%、50-60Hz 最大功率： 10W 信号输入：M-BUS信号 继电器容量：5A/220V 存储容量：报警记录：1000条 开机记录：100条 关机记录：100条 安装方式 壁挂式 认证 公安部：消防电子产品合格评定中心 应用标准：GB16808-2008 环境 IP等级：IP30 工作温度：0℃～40℃ 湿度范围：10%RH～95%RH 压力范围：86Kpa～106Kpa 存储温度：-10℃～50℃ 电话：0531-5861 5066 手机：186 6891 3066 24小时QQ在线：246 6711 603

# 山东如特安防设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济南市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2466711603 | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东如特安防设备有限公司 |  |  |

未填写

山东如特安防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>固定式石油苯气体探测仪自动零点校正报警器 | 2017年5月17日 |
| --- | --- |
| 供应 >数控设备'>过氧乙酸气体报警器在线监测泄漏浓度探测器 | 2017年5月17日 |
| 供应 >仪器/仪表'>过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器 | 2017年5月17日 |
| 供应 >报警装置'>固定在线式TVOC气体检测报警仪 | 2017年5月17日 |
| 供应 >报警装置'>糠醛有毒气体探测器 | 2017年5月17日 |
| 供应 >报警装置'>实验室丙烯醛泄漏检测报警器有毒气体报警器 | 2017年5月17日 |
| 供应 >消防器材'>过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器 | 2017年5月17日 |
| 供应 >报警装置'>四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头 | 2017年5月17日 |
| 供应 >消防器材'>二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器 | 2017年5月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关