提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 完美代替进口PPH原料

| 商机面向地区： | 江苏 无锡市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 塑料 |
| 发布日期： | 2018年1月3日 |
| 商机联系人： | 薛先生 |
| 供求电话： | 17712382017 |
| 电子邮件： | 1228590726@qq.com |
| 销售信息： | 供应 完美代替进口PPH原料 |

产品简介 β-PPH 4100是无锡科嘉塑胶新材料有限公司研发生产的β晶型化工防腐用聚丙烯专用料，为灰色混配料(灰色母料采用德国进口色粉混配生产，可保证5年不褪色)。由于该材料均匀致密的β晶型结构，使其具有优良的耐化学性、耐热性、冲击性以及良好的抗蠕变性（长期耐压性）。 产品用途 β-PPH 4100可用于承压管材管件和片材、板材、化工填料、化工工程配件（大型阀门）、过滤板及实心棒材的生产。β-PPH管材应用于化工管道系统，β-PPH片材、板材应用于化工储存罐、化工填料、棒材、酸洗槽，电解槽等系统的制造，并且在电子、药品、化工、食品、半导体、钢铁等工业领域有着广泛的应用前景。 加工工艺条件推荐 要求单螺杆挤出机长径比大于28，推荐使用长径比为30以上的单螺杆挤出机；模具为螺旋式或篮式机头。 β-PPH 4100推荐挤出工艺温度为190-230℃，可根据挤出设备或产品厚度的不同，加工工艺做相应的调整。 包装及储运 纸塑袋，每袋净含量25kg； 运输时不得在阳光下暴晒或雨淋，不得与沙土、碎金属、煤炭及玻璃等混合装运，更不可与有毒及腐蚀性或易燃物混装。在装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，切忌抛掷以免损坏包装袋。应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的库房内，远离热源并防止阳光直射。若在户外贮存时，需用苫布盖上。

# 无锡科嘉塑胶新材料有限公司

| 企业地址： | 惠山区西漳工业园 | 企业邮编： | 214000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17712382017 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0510-83752505 | 公司所在地： | 江苏 无锡市 |
| 公司网站： | http://www.wxkejia.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1228590726@qq.com | 联系人： | 薛燕东 |
| 企业全称： | 无锡科嘉塑胶新材料有限公司 |  |  |

主要生产beta-pph化工防腐塑料原料，适用与承压管道、管件、板材、棒材、化工填料、化工泵阀的制造等等。

无锡科嘉塑胶新材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >塑料'>低熔挤出管道管件pph塑胶原料 | 2018年1月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >塑料'>β改性pph原料 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>化工pph材料专用 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>无锡优质pph阀门原料 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>化工板材级pph原料 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>管道级pph原料 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>β-PPH专用料 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>pph耐腐蚀耐高温塑料原料 | 2018年1月3日 |
| 供应 >塑料'>供应beta-pph塑料原料 | 2018年1月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关