提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 涂料稀释剂溶剂回收设备

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 压缩/分离设备 |
| 发布日期： | 2017年5月27日 |
| 销售信息： | 供应 涂料稀释剂溶剂回收设备 |

宽宝系列涂料稀释剂溶剂回收机广泛应用于电子、数码、通信、军工、航天、光伏太阳能、家用电器、油漆、汽车、新能源电池等领域。使用宽宝溶剂回收机为客户提供完美清洗剂回收技术解决方案，为客户解决环保ISO14000认证难题，收到中外合作伙伴的广泛赞誉和信赖。 宽宝B225Ex防爆涂料稀释剂溶剂回收机简介 采用欧美防爆标准(ATEX)及中国防爆标准(CNEX)全防爆结构设计，获国家防爆认证，可倾倒式风冷机型，专为您回收处理废旧溶剂设计制造。您只需稍等数小时，便有优质清洁的新鲜溶剂供给使用。 宽宝B225Ex防爆涂料稀释剂溶剂回收机适用范围 有机溶剂回收专用设备，针对溶剂需求量较大的企业研制的大容量回收桶机型，适合每天150升以上废溶剂量的企业选用；可广泛应用于以有机溶剂作清洗剂的各行各业，如： 喷涂行业清洗喷枪产生的溶液； 清洗电子产品的溶液； 清洗光学镜头的IPA； 印刷行业的天拿水清洗溶液等。 ※ 适合从液态溶液中回收有机溶剂(如：稀料、天拿水、稀释剂等)，不适合从气态及固态物中回收溶剂。 宽宝B225Ex防爆涂料稀释剂溶剂回收机机器特点 ● 采用欧美标准(ATEX)和国家防爆标准(CNEX)设计，全防爆结构。 ● 自主研制，标准化批量生产，品质有保障。 ● 大容量回收桶设计，单次处理量大，每天可连续处理几百升或上千升溶剂。 ● 比风冷机型冷却更迅速，回收更快，用时更短。 ● 可倾倒式结构，清理残渣方便。 ● 定时、定温关机，高温、高压、停电保护等多重保护功能，无忧安全使用。 ● 外置彩显数字温控，双段加热，三段式定时回收，温控准确，操作方便，可回收单一溶剂亦可分阶段回收混合溶剂。 ● 不锈钢材质回收桶，耐腐蚀；双层结构间接加热，加热安全。 ● 所有电缆接头均为防爆密封设计，不锈钢软管防护，防腐蚀，保安全。 ● 回收的溶剂品质高，清澈纯净、色正、性能良好。 ● 回收流程短，操作简单，普通员工培训当天即可安全上岗。 ● 性能稳定耐用，维护简单、耗材少，维护成本超低。 宽宝B225Ex防爆涂料稀释剂溶剂回收机机器机器配置 可按您的要求定制机器，或选配自动加料、真空减压回收、真空冷凝器、高温回收袋等辅助装置。 宽宝溶剂回收机16项安全设计 便捷更安心 1.整机与部件：欧美防爆标准设计，宽宝全部产品通过中国国家防爆电器质量监督检验中心认证； 2.回收桶：双层304不锈钢桶设计，热媒油间接加热，安全可靠，耐腐蚀，易清洁； 3.电控箱：Calstar宽宝独立美国团队专业设计，100%全隔爆式防爆，杜绝电火花与溶剂接触； 4.宽宝全系列产品：智能控制美国团队设计，可实行全自动操作； 5.防爆电源启动开关：德国西门子，世界著名，可靠安全品质保证第1步。 6.防爆指示灯：耐溶剂金属防爆玻璃灯罩，与LED灯芯的完美组合 7.防爆玻璃窗：微电脑OMRON彩色数字温控器，直观显示实时温度与预设温度，在线监控。 8.防爆温控调温按钮：随时调整温度，无需开启防爆电控箱，简单安全，隔绝电火花。 9.防爆电缆引入结构：国家标准，安全可靠。 10.防爆不锈钢软管防护：耐溶剂，耐高温，保护电缆管线，安全可靠。 11.防爆电加热器：全防爆铝合金隔爆壳防护结构，304不锈管电加热器，高效安全耐用。 12.加热安全防护与报警：加热超温保护，超过预设报警温度，自动停止加热并报警。 13.温度显示表：台湾制压力式温度表，不会产生电火花，防爆安全可靠。 14.桶槽超压保护：蒸馏桶槽内压超过0.3Bar，安全阀自动泄压，保障机械安全； 15.全系统周全保护：断电保护，电流过载保护，超压保护，超温保护，缺水保护。 16.接受客制化深度定制：304/316不锈钢冷凝器及桶槽，特氟龙涂层，独立外置防爆声光报警器，各种自动化功能，液压刮刀系统，配套各种容量液槽与管线。

# 深圳市宽宝环保设备有限公司

| 企业地址： | 坪山新区家德马峦工业园一区19栋3楼 | 企业邮编： | 518118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-84621084 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-0755-84621232 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.gdkb168.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szcalstar@126.com | 联系人： | 葛雯霞 |
| 企业全称： | 深圳市宽宝环保设备有限公司 |  |  |

Calstar宽宝品牌的环保产品有溶剂回收机、油水分离机、离心式洁油器、真空减压泵、冷凝回收器等。

深圳市宽宝环保设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>非标溶剂回收装置 | 2017年5月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >压缩/分离设备'>非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>30升溶剂回收机,废溶剂回收再利用 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>25升溶剂回收机,废溶剂回收装置 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>涂料稀释剂过滤设备,稀释剂再生系统 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>小型稀释剂回收机,小型涂料稀释剂回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>宽宝涂料稀释剂回收机,稀释剂蒸馏回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>宽宝牌水冷型溶剂回收机 | 2017年5月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关