提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 多功能卧式木刨花专用打包机

| 商机面向地区： | 江苏 南通 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年1月23日 |
| 商机联系人： | 俞燕飞 |
| 供求电话： | 15951311842 |
| 销售信息： | 供应 多功能卧式木刨花专用打包机 |

恩派特HBA-B60多功能卧式木刨花专用打包机 产品详情 此木刨花套袋打包机的主要介绍是什么？ 我们在2000年开始为英国的跑马场造第一台木屑套袋打包机，用于跑马的垫料。HBA-B60木屑套袋打包机配置了顶级品牌液压和电气配件，压缩腔体经过铣床机密加工保证了压缩的 机密要求。HBA- B60木屑套袋打包机又称木刨花套袋机是恩派特卧式打包机中比较成熟的产品。如今更 多的客户买这个设备用于压缩木刨花作为跑马，鸡鸭的垫料以及菌类培养。 此木刨花套袋打包机的主要特征和优势是什么？ ● 设备配置了输送机加料，可以实现无间断加料 ● 超大压缩箱体，可以经过多次压缩一次成型 ● 可以根据物料的数量，调节压缩的次数，做到节能减排 ● 采用”北京华德"液压系统，运行稳定可靠 此木刨花套袋打包机的主要技术参数是什么？ 油缸压力(t)60 电力配置1x380V 50Hz 11A 电机功率(kW)18.5 噪音值(dB)65-68 压缩循环时间(sec)26 压缩室尺寸(mm)600 x 400x 300 包块重量（kg）木刨花15-20，稻壳25-30 设备产量(t/h)木刨花1.5，稻壳2.0 包块数量（bag/h）80-85 液压油类型ISO 46抗磨液压油 机器长度(mm)2370 机器宽度(mm)3050 机器高度(mm)2000 机器重量(t)3.5 物流形式熏蒸木箱包装,卧式运输 此木刨花套袋打包机的工作流程 通过输送机将物料送至料斗 — 物料通过料斗进入压缩室—将塑料袋套到料斗上—压缩室里的物料经过挤压成型—通过侧边油缸的挤压将压缩物料整体推到塑料袋中 想了解更多关于木屑套袋打包机的详细资料，请拨打以下热线~ 联系人:俞燕飞 电 话:0513-55087611 手 机:15951311842 Q Q:497036953 邮 箱:yuyanfei@enerpat.com.cn

# 南通恩派特机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 南通 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuyanfei@enerpat.com.cn | 联系人： |  |
| 企业全称： | 南通恩派特机械有限公司 |  |  |

未填写

南通恩派特机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>专业生产立式液压废纸箱打包机 | 2018年1月23日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>小型半自动废纸箱液压打包机 | 2018年1月23日 |
| 供应 >工业设备'>英国技术一体式液压废纸箱打包机 | 2018年1月23日 |
| 供应 >工业设备'>印刷厂专用废纸箱打包机VB-20 | 2018年1月23日 |
| 供应 >其它'>英国技术高效率废纸板废纸箱打包机 | 2016年12月2日 |
| 供应 >其它'>恩派特超市专用废纸板液压打包机 | 2018年1月23日 |
| 供应 >其它'>恩派特VB-30立式半自动废纸箱打包机 | 2018年1月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关