提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 单向节流阀流量控制阀KC-03 3/8

| 商机面向地区： | 浙江 温岭 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 五金工具 |
| 发布日期： | 2017年2月15日 |
| 销售信息： | 供应 单向节流阀流量控制阀KC-03 3/8 |

温岭市康达液压元件制造有限公司 液压 单向节流阀 流量控制阀 调节调速阀 KC-03 3/8 螺纹管式 型号 安装口尺寸（55度英制锥管螺纹 ） 流量(L/min） 产品重量(斤) 其它叫法 KC-02 ZG1/4 (两分，PT1/4） 20 0.52 CS-1002/03/系列 KC-03 ZG3/8 （三分，PT3/8) 30 0.66 TVC-02/03/系列 KC-04 ZG1/2 （四分,PT1/2) 40 1.03 PT-02/03/系列 KC-06 ZG3/4 (六分,PT3/4） 50 1.84 1、最高使用压力 7 Mpa 2、全部经耐压，防漏测试，效果精良 3、内部加工精密，流量调节速度为线性 4、表面发黑热处理 5、材质：标准六方钢 (钢件) 液压 单向节流阀 流量控制阀 调节调速阀 KC-03 3/8 螺纹管式 流量控制阀是由温岭市康达液压元件制造有限公司自主设计、开发、制造的一款产品，又称KC流量控制阀,是一种采用高精度先导方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管路中，保持预定流量不变，将过大流量限制在一个预定值，并将上游高压适当减低，即使主阀上游的压力发生变化，也不会影响主阀下游的流量 1、一改常规节流阀使用孔板或纯机械的减小流域面积的原理，利用相关导阀，最大限度地减小能量在节流过程中的损失 2、控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长。 流量控制阀可在没有外接电源的情况下，自动实现系统的流量平衡。是通过保持孔板（固定孔径）前后压差一定而实现流量限定的，因此，也可称定流量阀。 定流量阀作用对象是流量，能够锁定流经阀门的水量，而不是针对阻力的平衡。他能够解决系统的动态失调问题：为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效率运行，就需要控制这些设备流量固定于额定值；从系统末端来看，为了避免动态调节的相互影响，也需要在末端装置或分支处限制流量。 在设计中应注意的问题，流量控制阀的缺点是在于阀门有最小工作差的要求，一般产品要求最小工作压差20KPa，如果安装在最不利回路上，势必要求循环水泵多增加2米水柱的工作扬程，所以应采取近端安装，远端不安的方法。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不要安装这种流量控制阀。 流量控制阀的选型： 可根据管道等径选用 可根据最大流量和阀门的流量范围选用。 材质与寿命： 阀体—优质灰铸铁 内件—黄铜、不锈钢 弹簧—不锈钢 膜片—三元乙丙 寿命—十年以上 KC管式单向节流阀使用范围： 1、调节流量，如带锯床的双立柱油缸调节同步、带锯床上的送料 油缸的缓冲阀用 2、用于机械面板调速。 康达液压是一家集产品开发、设计、销售为一体的公司，专注液压行业已有十三年历史，产品主要有液压阀、电磁阀、叠加阀、流量控制阀、油泵、液压系统（液压泵站、液压站）等，产品出口德国，土耳其等多个欧美国家，同时还为台湾多家企业配套，并建立了长久稳定的合作关系。康达液压有限公司是液压系统、液压组件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。康达液压有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。可为客户量身设计定做各种液压站系统；可根据客户的要求设计、改造、维修液压系统，从选型到调试，全程为您服务，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 公司液压泵站广泛应用于机床、钻床、液压卡盘、数控车床、注塑机、油压机、工程机械、塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及其它各类液压系统，并可根据客户要求量身设计订做。 液压站的工作原理：电机带动油泵旋转，泵从油泵中吸油后打油，将机械能转化为液压油的压力能，液压油通过集成块（或阀组合）被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油 缸或油马达中，从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢，推动各种液压机械做功。 1. 公司专业生产制造液压站，液压阀液压泵以及液压附件包括电磁阀，单向阀，叠加阀，节流阀，减 压阀，溢流阀，压力表开关，叶片泵等液压元件产品。我们的宗旨是严格把控质量。 2. 本公司能提供OEM服务吗? 是的，本公司能够提供OEM服务，可以将客户的品牌名称和商标打在在产品上，费用另算。 3. 本公司能否提供保修？ 是的，在不滥用的情况下保修一年，来回运费由卖家提供。 1. Q.为什么选择康达? a.我们是液压站，液压阀，液压泵专业厂家，我们能控制产品质量和交货期。 b.我们是厂家，我们的价格更加有竞争力。. 2. Q.如何详细了解本公司的产品信息? a.通过旺旺，QQ，电话，邮件跟客服人员进行沟通。 3. Q.我们的质量管理体系是什么? a.本公司配备了高科技、先进的自检设备来确保质量和性能，并请来了榆次液压的工程师作为技术指导以及质量控制，这是公司十三年来得到海内外一致好评的原因。

# 温岭市康达液压元件制造有限公司

| 企业地址： | 浙江省温岭市新河镇机械工业园区 | 企业邮编： | 317502 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15757617103 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0576-86552967 | 公司所在地： | 浙江 温岭 |
| 公司网站： | http://www.cnkd.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2935468493@qq.com | 联系人： | 陈箭 |
| 企业全称： | 温岭市康达液压元件制造有限公司 |  |  |

公司专业生产挖掘机插装阀、小松泵、威格士泵、卡特彼勒泵、A4V、A10V、液压阀、液压泵、液压泵站、电磁阀、压力表开关、流量控制阀、单向节流阀、单向阀、叠加阀、溢流阀、高压液压球阀、叶片泵等，我们的产品与国内外多家大型企业合作，广泛适用于工程机械，机床，橡塑机械，矿山设备，冶金，造船，食品机械，农业机械，建筑机械，路面机械，林业机械，拖车，挖掘机等行业。

温岭市康达液压元件制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >五金工具'>单向节流阀流量控制阀KC-06 3/4 | 2017年2月15日 |
| --- | --- |
| 供应 >五金工具'>单向节流阀流量控制阀KC-04 1/2 | 2017年2月15日 |
| 供应 >五金工具'>单向节流阀流量控制阀KC-02 1/4 | 2017年2月15日 |
| 供应 >五金工具'>小松挖掘机配件 PC200-6卸荷阀副炮 | 2017年1月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关