提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 压缩/分离设备 |
| 发布日期： | 2017年5月27日 |
| 销售信息： | 供应 非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机 |

Calstar宽宝®防爆稀释剂溶剂回收机（A40Ex-V）采用欧美防爆标准(ATEX)及中国防爆标准(CNEX)全防爆结构设计，获国家防爆认证，机型为可倾倒式风冷机型，稀释剂溶剂回收机专业为您回收处理废旧溶剂。您只需稍等数小时，便有优质清洁的新鲜溶剂供给使用。 非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机 Calstar宽宝®防爆稀释剂溶剂回收机适合每天废溶剂量在50~150升的企业选用；可广泛应用于以有机溶剂作清洗剂的各行各业，如： 1.喷涂行业清洗喷枪产生的溶液； 2.清洗电子产品的溶液； 3.清洗光学镜头的IPA； 4.印刷行业的天拿水清洗溶液等。 注意：稀释剂溶剂回收机适合从液态溶液中回收有机溶剂(如：稀释剂、稀料、天拿水等)，不适合从气态及固态物中回收溶剂。 宽宝A40Ex-V防爆稀释剂溶剂回收机机器特点： ● 单次循环或24小时连续全自动循环运行，高效率，低劳动强度。 ● 内置自动加料和真空减压回收装置的一体机，手控自动加料或全自动加料。 ● 气动清渣、气动排空或远程输送功能，全封闭运行，溶剂挥发少。对高沸点溶剂、易挥发溶剂或有毒溶剂有卓越的回收功效。 ● 定时、定温关机，高温、高压、停电保护功能，安全可靠。 ● 不锈钢材质回收桶，耐腐蚀；双层结构间接加热，加热安全。 ● 外置数显温控，温控准确，回收流程简单，操作方便，普通员工短训当天即可安全上岗。 ● 回收的溶剂品质高：回收的溶剂色正，清澈，纯净，性能良好。 ● 超低的机器维护成本：机器性能稳定，耐用，维护简单，耗材少。 非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机 宽宝A40Ex-V防爆稀释剂溶剂回收机机器机器配置 我们可按您的要求定制机器，或选真空冷凝器、高温回收袋等辅助装置。 非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机 宽宝公司21年制造经验的资深的应用工程师，能依照普瑞特实际生产需要，制定科学的工艺和溶剂回收设备回收装置工程方案，为客户实现理想的溶剂回收再生效果。同时，溶剂回收机也彻底解决了传统涂装工艺中的环境污染、效率低下、生产成本高等问题。

# 深圳市宽宝环保设备有限公司

| 企业地址： | 坪山新区家德马峦工业园一区19栋3楼 | 企业邮编： | 518118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-84621084 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-0755-84621232 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.gdkb168.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szcalstar@126.com | 联系人： | 葛雯霞 |
| 企业全称： | 深圳市宽宝环保设备有限公司 |  |  |

Calstar宽宝品牌的环保产品有溶剂回收机、油水分离机、离心式洁油器、真空减压泵、冷凝回收器等。

深圳市宽宝环保设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>非标溶剂回收装置 | 2017年5月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >压缩/分离设备'>30升溶剂回收机,废溶剂回收再利用 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>25升溶剂回收机,废溶剂回收装置 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>涂料稀释剂过滤设备,稀释剂再生系统 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>小型稀释剂回收机,小型涂料稀释剂回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>宽宝涂料稀释剂回收机,稀释剂蒸馏回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>涂料稀释剂溶剂回收设备 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>宽宝牌水冷型溶剂回收机 | 2017年5月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关