提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 非标溶剂回收装置

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 压缩/分离设备 |
| 发布日期： | 2017年5月27日 |
| 销售信息： | 供应 非标溶剂回收装置 |

宽宝牌A60Ex-V防爆溶剂回收机采用欧美防爆标准(ATEX)及中国防爆标准(CNEX)全防爆结构设计，获国家防爆认证，可倾倒式风冷机型，专为您回收处理废旧溶剂设计制造。您只需稍等数小时，便有优质清洁的新鲜溶剂供给使用。（非标溶剂回收装置,非标溶剂回收机60L整机防爆） 宽宝A60Ex-V防爆溶剂回收机机器特点 ● 单次循环或24小时连续全自动循环运行，高效率，低劳动强度。 ● 内置自动加料和真空减压回收装置的一体机，手控自动加料或全自动加料。 ● 气动清渣、气动排空或远程输送功能，全封闭运行，溶剂挥发少。对高沸点溶剂、易挥发溶剂或有毒溶剂有卓越的回收功效。 ● 定时、定温关机，高温、高压、停电保护功能，安全可靠。 ● 不锈钢材质回收桶，耐腐蚀；双层结构间接加热，加热安全。 ● 外置数显温控，温控准确，回收流程简单，操作方便，普通员工短训当天即可安全上岗。 ● 回收的溶剂品质高：回收的溶剂色正，清澈，纯净，性能良好。 ● 超低的机器维护成本：机器性能稳定，耐用，维护简单，耗材少。 非标溶剂回收装置,非标溶剂回收机60L整机防爆 宽宝A60Ex-V防爆溶剂回收机适用范围 有机溶剂回收专用设备，适合每天50~200升废溶剂量的企业选用；可广泛应用于以有机溶剂作清洗剂的各行各业，如： 喷涂行业清洗喷枪产生的溶液； 清洗电子产品的溶液； 清洗光学镜头的IPA； 印刷行业的天拿水清洗溶液等。 ※ 适合从液态溶液中回收有机溶剂(如：稀料、天拿水、防白水等)，不适合从气态及固态物中回收溶剂。 宽宝A60Ex-V防爆溶剂回收机机器机器配置 可按您的要求定制机器，或选真空冷凝器、高温回收袋等辅助装置。 非标溶剂回收装置,非标溶剂回收机60L整机防爆，宽宝防爆溶剂回收装置多年来历经市场考验，也经过了不断的优化，终成为环保溶剂回收机装置制造行业领军厂家。目前已经服务超过数万家客户，其中就包括比亚迪，格力电器，富士康等大型企业。 宽宝溶剂回收机用了都说好！回收率达95%，21年品质保证，10年以上工龄工程师一对一服务，24小时免费上门安装、培训，保固12个月，这么多的服务，只有宽宝这种大品牌才敢承诺！

# 深圳市宽宝环保设备有限公司

| 企业地址： | 坪山新区家德马峦工业园一区19栋3楼 | 企业邮编： | 518118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-84621084 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-0755-84621232 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.gdkb168.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szcalstar@126.com | 联系人： | 葛雯霞 |
| 企业全称： | 深圳市宽宝环保设备有限公司 |  |  |

Calstar宽宝品牌的环保产品有溶剂回收机、油水分离机、离心式洁油器、真空减压泵、冷凝回收器等。

深圳市宽宝环保设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>非标稀释剂再生机,防爆稀释剂回收机 | 2017年5月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >压缩/分离设备'>30升溶剂回收机,废溶剂回收再利用 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>25升溶剂回收机,废溶剂回收装置 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>涂料稀释剂过滤设备,稀释剂再生系统 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>小型稀释剂回收机,小型涂料稀释剂回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>宽宝涂料稀释剂回收机,稀释剂蒸馏回收机 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>涂料稀释剂溶剂回收设备 | 2017年5月27日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>宽宝牌水冷型溶剂回收机 | 2017年5月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关