提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 防火包阻火包防火枕

| 商机面向地区： | 河南 郑州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 耐火材料 |
| 发布日期： | 2017年3月10日 |
| 商机联系人： | 杨敏 |
| 供求电话： | 1509336280 |
| 电子邮件： | ymxiaofang@126.com |
| 销售信息： | 供应 防火包阻火包防火枕 |

防火包外层采用由编织紧密，经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状，内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料，防火包具有不燃性，耐火极限可达4小时以上，在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封，且防火抗潮性好，不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平，防火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵，特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工工程中暂时性的防火措施。 适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中。电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延，最大限度的避免生命财产的损失。该产品常温下具有良好的通风透气性、 耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点, 遇火迅速膨胀炭化形成具一定厚度和强度的阻火屏障,并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体，达到阻火、隔热、隔烟的目的，是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。

# 郑州防火材料有限公司

| 企业地址： | 郑州市花园北路花半里 | 企业邮编： | 450000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15093362580 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 0371-69518280 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.zzhlxf.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | ymxiaofang@126.com | 联系人： | 杨敏 |
| 企业全称： | 郑州防火材料有限公司 |  |  |

有机无机防火堵料，有机防火隔板，无机防火隔板，防火阻火包防火枕，阻火模块，电缆防火涂料，钢结构防火涂料，电厂变电站有机无机耐火槽盒等电力防火材料。

郑州防火材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >耐火材料'>无机耐火砖 | 2017年3月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >耐火材料'>郑州电缆防火涂料 | 2017年3月10日 |
| 供应 >耐火材料'>阻火模块 | 2017年3月10日 |
| 供应 >耐火材料'>无机有机耐火槽盒 | 2017年3月10日 |
| 供应 >耐火材料'>柔性有机堵料防火泥 | 2017年3月10日 |
| 供应 >耐火材料'>无机耐火隔板防火玻镁板 | 2017年3月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关