提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# HXF-II便携式数显呼吸阀校验仪

| 商机面向地区： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年3月20日 |
| 商机联系人： | 王工 |
| 供求电话： | 02151098382 |
| 电子邮件： | famen123@126.com |
| 销售信息： | 供应 HXF-II便携式数显呼吸阀校验仪 |

HXF-II便携式数显呼吸阀校验仪 一、概述 便携式数显呼吸阀校验仪是校验储罐呼吸阀的专用仪器，本仪器体积小、重量轻；呼吸阀装卸方便；适用范围广，从DN25至DN350呼吸阀都可校验；具有在现场校验呼吸阀的呼出、吸入开启压力的特点，深受用户的好评。 二、主要技术参数 1检测压力：呼出压力为：0 Pa～3000Pa；吸入压力为：-1000Pa～0 Pa。 2检测范围： DN25～DN250呼吸阀。 3适用电源：AC 220V，50Hz 4外形尺寸： 645×403×462（L×W×H，mm） 5重量：约40Kg 三、工作原理 利用空气泵得到正、负压压力来检测呼吸阀的呼、吸开启压力，从而检出呼吸阀的吸入、呼出的压力值是否符合标准（见SY/T0511-1996标准），判定呼吸阀是否合格。 四、操作说明 1安装呼吸阀：将呼吸阀放置于工作台面，并保持呼吸阀与工作台面密封。 2插上电源（220V、50Hz）。 3呼吸阀校验：根据被检呼吸阀的型号及等级确定其操作压力（参见表1）。

# 上海首龙阀门制造有限公司

| 企业地址： | 喜泰路43 | 企业邮编： | 200000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61246982 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-61246983 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | com021@126.com | 联系人： | 林先生 |
| 企业全称： | 上海首龙阀门制造有限公司 |  |  |

未填写

上海首龙阀门制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>SCS11H压缩空气自动双座浮球疏水阀 | 2018年3月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>自动再循环阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >其它'>LTYS型排水阻油器 | 2018年3月20日 |
| 供应 >其它'>LTFQ型浮球式单向阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>J59H-64高压锅炉空气阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>TCDY22F低温升压调节阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>ZKT45Fg矿用排气阀 | 2018年3月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关