提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# TCDY22F低温升压调节阀

| 商机面向地区： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年3月20日 |
| 商机联系人： | 王工 |
| 供求电话： | 13918712698 |
| 电子邮件： | famen123@126.com |
| 销售信息： | 供应 TCDY22F低温升压调节阀 |

TCDY22F低温升压调节阀 低温调节阀是一种在低温，深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温，配用多弹簧执行机构，具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构，材料为铝合金，具有良好的耐低温性。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。因而广泛用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别用于精确控低温气体、流体（如液氧、液氩等）的工艺参数保持在给定定值。 注意事项 1、本阀应存放在干燥的室内，通路两端必须堵塞。不准堆置存放。 2、 长期存放的调节阀应定期检查，清除污垢，在各运动部分及加工面上应涂以防锈油，防止生锈。 3、本阀应安装在水平管道上，必修垂直安装。阀杆向上。 4、 必修按图示箭头所指士介质进行安装。主要零部件材料。

# 上海首龙阀门制造有限公司

| 企业地址： | 喜泰路43 | 企业邮编： | 200000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61246982 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-61246983 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | com021@126.com | 联系人： | 林先生 |
| 企业全称： | 上海首龙阀门制造有限公司 |  |  |

未填写

上海首龙阀门制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>SCS11H压缩空气自动双座浮球疏水阀 | 2018年3月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>自动再循环阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >其它'>LTYS型排水阻油器 | 2018年3月20日 |
| 供应 >其它'>LTFQ型浮球式单向阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>J59H-64高压锅炉空气阀 | 2018年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>HXF-II便携式数显呼吸阀校验仪 | 2018年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>ZKT45Fg矿用排气阀 | 2018年3月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关