提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 汽车行业传动轴扭转疲劳试验台汇总

| 商机面向地区： | 山东 济南 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 实验室用品 |
| 发布日期： | 2018年2月6日 |
| 商机联系人： | 孙帅 |
| 供求电话： | 18615501638 |
| 销售信息： | 供应 汽车行业传动轴扭转疲劳试验台汇总 |

济南一诺试验机公司承诺： 1.购机前，我们专门派技术人员为您设计的流程和方案 2.购机后，将免费指派技术人员为您调试安装 3.整机保修叁年，产品终身维护 4.常年供应汽车行业传动轴扭转疲劳试验台的易损件及耗品确保仪器能长期使用 产品简介： 微机控制汽车传动轴扭转试验机是由加载系统、传动系统、数字式数据采集处理系统、计算机测量控制显示系统及夹具等组成，适用于对汽车半轴、半轴、万向节、各类构件、螺栓、双金属材料零部件、两种材料组合件等静态扭转力学的性能测试，可以测定扭矩、屈服扭矩、最大扭矩、扭转强度、扭转角、扭矩-扭转角之间的关系等技术指标，并有扭矩-扭转角、扭矩-时间、扭转角-时间等曲线。 该机采用卧式结构，计算机控制，全数字式数据采集控制系统，全数字交流伺服系统组成，具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。 产品功能： 汽车行业传动轴扭转疲劳试验台Windows7中文操作平台，实现扭矩、扭转角度、变形的多种控制，使用以图形为界面的视窗式操作系统，可设定显示屏幕及操作面板；可设定试验速度及各种控制参数；可实时显示基本试验结果；可实时显示试验过程各种相关参数图形；可实现系统诊断并显示诊断结果，试验数据可以打印输出。 依据标准： JB/T9370—2007《扭转试验机技术条件》 GB10128—2007《金属材料 室温扭转试验方法》 JJG269-2006《扭转试验机检定规程》 满足ISO、ASTM、EN、DIN、JIS标准，用户也可以提供相关的技术标准，按照用户提供的标准实现试验方式的控制以及相关数据采集及处理。 产品组成： 1. 汽车行业传动轴扭转疲劳试验台主机：主体采用卧式结构，整机刚度大不变形；夹具采用优质合金结构钢，经过热处理后，保证其使用寿命，试样的安装、拆卸方便、快捷。 2. 直线导轨：夹头的活动端采用台湾进口精密重型直线导轨，不但承受的静力矩大，而且承受的额定动静负荷也大，定位精度高，并且有防尘装置和润滑系统，易于移动。 3. 传动系统：采用国内知名品牌行星摆线针轮减速器传动，承载扭矩大，转动均匀、稳定，使用寿命长。 产品参数： 1. 汽车行业传动轴扭转疲劳试验台最大扭矩：10000N.m 2. 扭矩测量范围：100-10000N.m 3. 试验扭矩示值相对误差：1级（±1%） 4. 扭矩分辨力：1/300000码，全程分辨率不变 5. 试验空间：1500mm 6. 两夹具间同轴度精度：1000mm范围内≤Φ0.2mm 7. 扭转角测量范围：无限制 8. 最小读数值：0.1° 9. 扭转角测量相对误差：±1.0% 10. 扭转速度：0.05-360°/min，无级调速，任意设定 11. 扭转速度相对误差：设定值的±1.0%以内 12. 电源电压：AC380V 50Hz 13. 扭转方向：正转 反转

# 济南一诺世纪试验仪器有限公司

| 企业地址： | 济南市市中区济微路90号 | 企业邮编： | 250022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18615501638 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0531-87512211 | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2246071382@qq.com | 联系人： | 孙小妞 |
| 企业全称： | 济南一诺世纪试验仪器有限公司 |  |  |

济南一诺世纪试验仪器有限公司现在主要销售的产品包括：液压万能试验机系列、电子万能试验机系列、压力试验机系列、拉力试验机系列、疲劳试验机系列、扭转试验机系列

济南一诺世纪试验仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>高温环境扭转疲劳试验台 | 2018年2月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>橡胶支座压剪试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >工业设备'>薄壁管桩抗劈裂抗弯试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >工业设备'>电液伺服铁路弹条疲劳试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电线杆管桩抗弯试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>人造板万能力学试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >实验室用品'>玻璃纤维拉力试验机直供 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>工业型煤压力试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>石油支撑剂压力试验机 | 2018年2月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关