提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 石油支撑剂压力试验机

| 商机面向地区： | 山东 济南 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年2月6日 |
| 商机联系人： | 孙帅 |
| 供求电话： | 0531-87105488 |
| 销售信息： | 供应 石油支撑剂压力试验机 |

石油支撑剂压力试验机生产厂家国内有不少，但生产的设备却参差不齐，好的厂家不仅设备质量性能好，其次要有好的售后服务，济南一诺两方面都做到了，欢迎各界朋友来电咨询！ 30吨石油支撑剂抗压试验机技术参数： 最大试验力 300kN 试验力示值相对误差 ≤±1% 加荷速率 0.3KN/S～10KN/S 加荷速度误差 ±5% 承压板尺寸 φ120mm 活塞最大行程 60mm 活塞直径 φ130mm 油液最高压力 25MPa 30吨石油支撑剂抗压试验机的油泵额定流量 1.52L/min 主机外形尺寸㎜ 约870×450×1400mm 石油支撑剂压力试验机主机重量 约400Kg 石油支撑剂压力试验机优点： 采用高精度传感器和数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果 30吨石油支撑剂抗压试验机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作 石油支撑剂压力试验机主要针对石油支撑剂进行的压力试验。 石油支撑剂压力试验机广泛应用于混凝土、砖瓦及其他300KN范围内的压力试验。 符合标准： GB/T17671-1999 SY-T5180-1997压裂支撑剂性能测试推荐方法 小到家庭，大到企业，精打细算、节约成本都是勤俭持家的不二选择。例如，石油支撑剂压力试验机的选择，其中就有不少门道。以下是济南一诺试验机部分相关技术方案，欢迎各界朋友来电咨询！

# 济南一诺世纪试验仪器有限公司

| 企业地址： | 济南市市中区济微路90号 | 企业邮编： | 250022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18615501638 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0531-87512211 | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2246071382@qq.com | 联系人： | 孙小妞 |
| 企业全称： | 济南一诺世纪试验仪器有限公司 |  |  |

济南一诺世纪试验仪器有限公司现在主要销售的产品包括：液压万能试验机系列、电子万能试验机系列、压力试验机系列、拉力试验机系列、疲劳试验机系列、扭转试验机系列

济南一诺世纪试验仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>高温环境扭转疲劳试验台 | 2018年2月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>橡胶支座压剪试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >工业设备'>薄壁管桩抗劈裂抗弯试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >工业设备'>电液伺服铁路弹条疲劳试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电线杆管桩抗弯试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>人造板万能力学试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >实验室用品'>玻璃纤维拉力试验机直供 | 2018年2月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>工业型煤压力试验机 | 2018年2月6日 |
| 供应 >实验室用品'>汽车行业传动轴扭转疲劳试验台汇总 | 2018年2月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关