提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# NHR-5100温度控制仪、压力控制仪

| 商机面向地区： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年6月16日 |
| 商机联系人： | 韩明国 |
| 供求电话： | 13795151355 |
| 电子邮件： | dlhongrun@sina.com |
| 销售信息： | 供应 NHR-5100温度控制仪、压力控制仪 |

NHR-5100系列单回路数字显示控制仪 概述 NHR-5100系列单回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理，构成数字采集系统及控制系统，广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、航空等诸多领域。 单路输入，双屏LED数码显示，且带有光柱模拟指示功能（0～100％）。 具备36种信号输入功能，可任意选择输入信号类型；0.2％级测量精度。 热电阻热电偶信号分辨率可切换：1℃或0.1℃。 具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能，带LED报警指示灯。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485、RS232串行接口，采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能，具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。 带DC24V馈电输出，为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定、参数设置断电保存，具备参数恢复出厂设定功能。

# 大连虹润电子有限公司

| 企业地址： | 沙河口区前程街 | 企业邮编： | 116021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0411-84246359 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0411-84246359 | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： | http://www.dlhrgs.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dlhongrun@sina.com | 联系人： | 韩先生 |
| 企业全称： | 大连虹润电子有限公司 |  |  |

数字显示仪，温度控制仪，液位控制仪，PID调节器，手动操作器，多路巡检仪，流量积算仪，闪光报警器，配电器，信号隔离器，温度变送器，数显电压表电流表，电量隔离模块，流量记录仪，无纸记录仪，彩色记录仪等

大连虹润电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>配电器、配电隔离器，隔离配电器 | 2018年6月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-M32热电阻/热电偶温度变送器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>信号隔离器、电压变送器、电流变送器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5500手动操作器、变频操作器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5300温度调节器、PID调节器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5600流量积算仪、流量显示仪 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-1300温度调节器/温控器 | 2017年4月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-1100数字显示仪/温度显示仪 | 2017年4月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5700温度巡检仪、多路巡检仪 | 2017年4月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关