提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 信号隔离器、电压变送器、电流变送器

| 商机面向地区： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年6月16日 |
| 商机联系人： | 韩明国 |
| 供求电话： | 13795151355 |
| 电子邮件： | dlhongrun@sina.com |
| 销售信息： | 供应 信号隔离器、电压变送器、电流变送器 |

NHR-M21系列电压/电流隔离器 单通道、双通道。 直流电压、电流输入。 模拟量输出。 输入/输出/电源磁隔离。 传输精度(20℃)：0.15%FS。 响应时间短，厚度薄，功耗低。 插拔式端子，便于安装、维护。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。 概述 将直流电压或电流信号经过隔离传送，转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用，给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等，从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力，保证系统的稳定性和可靠性。本产品品种分为一进一出、一进二出、二进二出，且输入、输出磁隔离。 技术参数 输入 输入信号 4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10V 输入阻抗 电流阻抗≤50Ω，电压阻抗≥250KΩ 最大输入电流 ≤30mA/≤10.5V 电流隔离器输出 输出信号 4-20mA，0-20mA，0-5V，1-5V，0-10V 输出负载 4-20mA，0-20mA负载电阻RL≤400Ω 0-5V、1-5V 负载电阻RL≥250KΩ，0-10V 负载电阻RL≥500KΩ 电压隔离器输出 输出信号 4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10V 输出负载 4-20mA、0-20mA 负载电阻RL≤400Ω； 0-5V、1-5V 、0-10V 负载电阻RL≥20KΩ 电源 电源 DC20-32V 功耗 单路输出功耗：≤0.8W；双路输出功耗：≤1.0W 其它参数 绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) ≥100MΩ（500VDC时） 绝缘强度 (输入/输出/电源之间) 2000Vrms (1 min，无火花) 工作温度 -10～50℃(无凝露、无结冰) 相对湿度 25%～85%RH 保存温度 -10～60℃(无凝露、无结冰) 温度漂移 0.0075%FS/℃ 安装方式 35mmDIN导轨安装 安装尺寸 13*108*121.2mm(宽*高*深) 传输精度（20℃） 0.15%FS 响应时间 ≤2ms 重量 约130克 电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1） 适用现场设备 直流电压/电流源

# 大连虹润电子有限公司

| 企业地址： | 沙河口区前程街 | 企业邮编： | 116021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0411-84246359 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0411-84246359 | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： | http://www.dlhrgs.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dlhongrun@sina.com | 联系人： | 韩先生 |
| 企业全称： | 大连虹润电子有限公司 |  |  |

数字显示仪，温度控制仪，液位控制仪，PID调节器，手动操作器，多路巡检仪，流量积算仪，闪光报警器，配电器，信号隔离器，温度变送器，数显电压表电流表，电量隔离模块，流量记录仪，无纸记录仪，彩色记录仪等

大连虹润电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>配电器、配电隔离器，隔离配电器 | 2018年6月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-M32热电阻/热电偶温度变送器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5100温度控制仪、压力控制仪 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5500手动操作器、变频操作器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5300温度调节器、PID调节器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5600流量积算仪、流量显示仪 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-1300温度调节器/温控器 | 2017年4月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-1100数字显示仪/温度显示仪 | 2017年4月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5700温度巡检仪、多路巡检仪 | 2017年4月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关