提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 配电器、配电隔离器，隔离配电器

| 商机面向地区： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年6月16日 |
| 商机联系人： | 韩明国 |
| 供求电话： | 13795151355 |
| 电子邮件： | dlhongrun@sina.com |
| 销售信息： | 供应 配电器、配电隔离器，隔离配电器 |

NHR-M33隔离配电器 ★单通道、双通道。 ★直流电压、电流输入。 ★模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。 ★24V配电输出。 ★输入/输出/电源三隔离。 ★传输精度±0.2%。 ★模块化设计，体积小，功耗低。 ★全智能，数字化，可编程。 ★各端子可带电插拔，便于安装、维护。 ★标准的35mmDIN导轨卡式安装。 ■概述 NHR-M33给二、三线制变送器提供隔离的电源电压，将变送器产生的直流电压或电流信号，经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用，给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等，从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力，保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示，通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数，显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。 ■技术参数 输入 输入信号 直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程) 输入阻抗 电流阻抗≤100Ω，电压阻抗≥250KΩ 最*输入电流/电压 ≤30mA/≤7V 输出 输出信号 4-20mA，0-10mA，0-20mA，1-5V，0-5V 输出负载 电流型RL≤500Ω，电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时，请在订货时说明) 报警输出 继电器，容量：DC30V/2A，AC125V/0.6A 通讯 MODBUS-RTU协议，RS-485传输距离≤1000米。 电源 电源 DC24V(±10%)，AC100-265V(50/60Hz) 功耗 DC24V，单路输出功耗：≤2.4W，双路输出功耗：≤3.1W AC100-265V 单路输出功耗：≤3.2W，双路输出功耗：≤3.9W 其它参数 绝缘强度 (输入/输出/电源之间) 2500Vrms (1 min，无火花) 工作温度 0～50℃ 相对湿度 ≤85%RH 温度漂移 ＜50ppm/℃ 安装方式 35mmDIN导轨安装 安装尺寸 18.5*109*116.5mm (宽*高*深) 测量精度 0.2%FS±1字 响应时间 单路≤0.3S，双路≤0.5S 重量 约140克

# 大连虹润电子有限公司

| 企业地址： | 沙河口区前程街 | 企业邮编： | 116021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0411-84246359 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0411-84246359 | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： | http://www.dlhrgs.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dlhongrun@sina.com | 联系人： | 韩先生 |
| 企业全称： | 大连虹润电子有限公司 |  |  |

数字显示仪，温度控制仪，液位控制仪，PID调节器，手动操作器，多路巡检仪，流量积算仪，闪光报警器，配电器，信号隔离器，温度变送器，数显电压表电流表，电量隔离模块，流量记录仪，无纸记录仪，彩色记录仪等

大连虹润电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>NHR-M32热电阻/热电偶温度变送器 | 2018年6月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>信号隔离器、电压变送器、电流变送器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5100温度控制仪、压力控制仪 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5500手动操作器、变频操作器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5300温度调节器、PID调节器 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5600流量积算仪、流量显示仪 | 2018年6月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-1300温度调节器/温控器 | 2017年4月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-1100数字显示仪/温度显示仪 | 2017年4月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NHR-5700温度巡检仪、多路巡检仪 | 2017年4月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关