提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全新升级玻璃退火应力仪PSV-202

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 光学仪器 |
| 发布日期： | 2017年8月31日 |
| 商机联系人： | 时梦 |
| 供求电话： | 18913250387 |
| 电子邮件： | shimeng@ptcstress.com |
| 销售信息： | 供应 全新升级玻璃退火应力仪PSV-202 |

PSV-202应力测试仪应用范围广泛,该仪器可以对玻璃和塑料配件进行检测，大多运用于品控。PSV-202有足够大的使用空间供各种产品进行测量。测量过程中，主要通过手持被测物体在偏光下进行观察测量。 适用范围： 1.适合于检测透明的及复杂结构的玻璃产品。 2.适合于检测透明的塑料产品等。 参数规格： 型号:PSV-202 应力测定范围：0-280nm 起偏镜：200*200mm 检偏镜：直径100mm 测量高度：236mm 产品尺寸：300*280*330mm 光源：专用LED光源 电压：220v 重量：8KG 操作守则 玻璃和塑料产品的应力具有双折射特性。也就是说，这类产品的应力可以把偏光灯的每一种光线分为不同的组成单位，这些单位依次产生光学干涉现象即波纹图案。 在白光灯下，这种图案是由彩色波纹组成，而彩色的图案是应力作用产生的，从被测样品的图案差别可以观测出两种主要应力。 PSV-202通过对干涉纹和颜色的观察，来衡量退火前/后玻璃制品的应力情况，进而衡量退火设备的工作情况。（合格标准一般由生产商来制定） 对塑料模具的检测则更加复杂，尽管检测图案也是应力作用产生的，但不规则。玻璃产品也会出现类似的情况，这被叫作应力拉伸现象。例如，一个合格的模具，会大量存在拉伸释放的应力。

# 苏州市精创光学仪器有限公司

| 企业地址： | 中国昆山市开发区章基路189号科技创业基地1幢 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-57005488 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-57382780 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | ptc.cn@163.com | 联系人： | 时梦 |
| 企业全称： | 苏州市精创光学仪器有限公司 |  |  |

经营的产品涉及玻璃、塑料、制药、汽车、通讯、电子、电工、纺织、印染、化工、轻工、环保、食品、卫生、模具、五金、机械、冶金、石油、铁路、交通、大专院校、科研、消防、国防及家庭等，完成您仪器仪表一站式采购。

苏州市精创光学仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>全自动钢化玻璃应力仪ASM-100-3 | 2017年8月31日 |
| --- | --- |
| 供应 >光学仪器'>定性偏光应力仪WYL-2 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PET瓶坯专用偏光应力仪S-400 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>电脑偏光应力仪PTC-702 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>定量偏光应力仪S-66 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>水晶脉理仪PTC-203 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>汽车玻璃边缘应力仪S-67 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>应力仪LED灯ASM-595 | 2017年5月10日 |
| 供应 >光学仪器'>全自动钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE | 2017年8月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关