提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动钢化玻璃应力仪ASM-100-3

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 化工设备仪器 |
| 发布日期： | 2017年8月31日 |
| 商机联系人： | 时梦 |
| 供求电话： | 18913250387 |
| 电子邮件： | shimeng@ptcstress.com |
| 销售信息： | 供应 全自动钢化玻璃应力仪ASM-100-3 |

应力测试仪ASM-100-3规格书 ASM-100-3应力仪通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测量化学强化玻璃的表面应力以及应力层深度。本机带有电脑，能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理，用户可自行额外付费选配自动滴液和测厚的配置来全面提高测量效率。 一、特点： 1.具有先进的无损检测方法(折射计光弹性分析原理)。 2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。 3.能够用电脑自动保存数据，便于品质管理。 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时。 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到误差范围。 该款机器的特色描述： 1、实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。 2、在连续测量时系统自动保存测量的数据，并累计测量数目（合格数目/不合格数目）。 3、除了连续测量，也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。 4、实现软件控制自动滴液功能（节约人工操作带来液体的浪费）（额外付费选配功能）。 5、配备测厚装置，软件自动测量样品厚度（额外付费选配功能）。 二、设备规格： 测量范围（应力）：0-1000Mpa 测量精度（应力）：±20MPa 测量范围（应力层深度）：0-200μm 测量精度（应力层深度）：±5μm 测量对象：化学强化玻璃 测量形状：平板玻璃 12*7mm 或以上 测量原理：折射计光弹性分析原理 光源：专用LED 波长590nm ±10nm 棱镜： ND=1.72 PC：专用(OS、测量软件 已安装) 分析软件：ASM-100-3特制软件 电源：AC220V 3A 尺寸（测量头）：300×600×250MM 重量（测量头）： 大约14KG

# 苏州市精创光学仪器有限公司

| 企业地址： | 中国昆山市开发区章基路189号科技创业基地1幢 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-57005488 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-57382780 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | ptc.cn@163.com | 联系人： | 时梦 |
| 企业全称： | 苏州市精创光学仪器有限公司 |  |  |

经营的产品涉及玻璃、塑料、制药、汽车、通讯、电子、电工、纺织、印染、化工、轻工、环保、食品、卫生、模具、五金、机械、冶金、石油、铁路、交通、大专院校、科研、消防、国防及家庭等，完成您仪器仪表一站式采购。

苏州市精创光学仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >光学仪器'>全新升级玻璃退火应力仪PSV-202 | 2017年8月31日 |
| --- | --- |
| 供应 >光学仪器'>定性偏光应力仪WYL-2 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PET瓶坯专用偏光应力仪S-400 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>电脑偏光应力仪PTC-702 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>定量偏光应力仪S-66 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>水晶脉理仪PTC-203 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>汽车玻璃边缘应力仪S-67 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>应力仪LED灯ASM-595 | 2017年5月10日 |
| 供应 >光学仪器'>全自动钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE | 2017年8月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关