提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 广东高速硅钢铁芯机

| 商机面向地区： | 广东 东莞市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月6日 |
| 商机联系人： | 张先生 |
| 供求电话： | 13902998151 |
| 电子邮件： | sumwic@163.com |
| 销售信息： | 供应 广东高速硅钢铁芯机 |

公司简介: 东莞市森永机械有限公司是国内硅钢铁芯卷绕的行业的领跑者，公司成立以来致力于研发和生产环形铁芯卷绕机，矩形铁芯卷绕机，开口铁芯卷绕机，铁芯剪折机，变压器铁芯横剪线等自动化设备。同时，获得中国产品专利证书和欧盟相关认证证书. 今天我们引进国际高水准的设计和品质要求立足中国，放眼世界，先后在香港，台湾，印度设立了办事处，致力打造出一流的自动化设备快速高效的服务标准。我们的设备对内销售到中国各个省份，对外远销台湾，韩国，新加坡，印度，马来西亚、美国，阿根廷等国家。我们严格执行国际质量体系标准，以先进的生产技术和优化的人力资源，打造一流的硅钢铁芯自动化生产设备，并以进口机的品质、国产机的价格为客户创造价值。 森永公司坚持“专业研发，与众不同，引领行业”的企业理念，以科技求创新，以质量求发展，以诚信创品牌，以专注立基石，真诚希望和各界朋友携手合作，共同发展，愿我们森永能成为您的铁芯（贴心）朋友。 产品详细说明： 1、计算机自动化生产，提供高精度，高效能，产品稳定，减少后加工。 2、全死循环式监察整个送料、扣料、顶料、卷绕、切断、焊接每个程序，在卷制生产过程中同步完成。 3、人机接口软件清晰易用，控制系统写有多项自动运算功能，输入基本呎吋数据便可生产。 4、全机采用世界名牌进口配件，包括日本Panasonic伺服系统及计算机，日本SMC气动组件，台湾Hiwin运动组件及其他欧日电器配件等等。 5、珠三角内送货上门.外省使用货运运输.木箱包装,设备及模具均调试OK,折箱即可使用。 6、所有系统均为自主研发，制造，能根据客户不同的工件要求设计机器在系统，模具等。 7、免费提供模具设计方案。 8、12个月内免费保修及更换配件，随通知即安排，24小时到位，终身有偿保养。 9、免费培训操作机器的技术人员，直到技术人员完全掌握，能独立操作机器。 10、我厂设装配车间、模具车间、并设机械大型展厅、可供来宾参观及免费试机试样 技术规格： 设备名称 : 全自动铁芯卷绕机(环形 ● 5轴) 设备型号 : RC100-40 设备尺寸： 2450mm (L) x 1000mm(W) x 1640mm (H) 设备重量： 1200kg 供电规格：三相380VAC；50/60Hz 耗电: 2KW/h 气压：6kgf/cm2 接口语言：简体中文 A)主要卷绕机参数 1)内轴直徑: Ø10 - Ø80mm 2)钢片宽度: 10 - 40mm 3)钢片厚度: 0.18 - 0.35mm 4)铁芯最大外直径: Ø100mm 5)铁芯两侧边精度: < 0.1mm 6)卷绕速度10秒/个 B)放料机（机身自带） 1)最大材料外径： 800mm 2)内径扩张范围： 230-300mm 3)最大负载： 200kg 4)最高放料速度： 200m/min

# 东莞市森永机械有限公司

| 企业地址： | 东莞市凤岗镇碧湖大道7号捷盈科技园C栋1楼 | 企业邮编： | 523565 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0769-82957088 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0769-82957022 | 公司所在地： | 广东 东莞市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | sumwic@163.com | 联系人： | 张先生 |
| 企业全称： | 东莞市森永机械有限公司 |  |  |

森永机械有限公司坚持“专业研发，与众不同，引领行业”的企业理念，以科技求创新，以质量求发展，以诚信创品牌，以专注立基石，真诚希望和各界朋友携手合作，共同发展，愿我们森永能成为您的铁芯（贴心）朋友。

东莞市森永机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>SC-300矽钢直剪线90度直切机 | 2018年8月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>变压器SCRV-300横剪线 | 2018年8月6日 |
| 供应 >其它'>步进森永SCRV-420横剪线 | 2018年8月6日 |
| 供应 >工业设备'>森永机械矽钢横剪线 | 2018年8月6日 |
| 供应 >机械设计加工'>广东RC100-40环形铁芯机 | 2018年8月6日 |
| 供应 >电子元件/组件'>sumwic变压器横剪机 | 2017年5月20日 |
| 供应 >切割设备'>横剪机、横剪线、矽钢片横剪线 | 2016年9月23日 |
| 供应 >切割设备'>卷绕机 、铁芯机、铁芯卷绕机 | 2016年9月23日 |
| 供应 >切割设备'>C型铁芯卷绕机、东莞铁芯卷绕机 | 2016年9月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关