提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 金楚蓝盾钢结构防火涂料

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 涂料 |
| 发布日期： | 2017年8月31日 |
| 商机联系人： | 颜爱国 |
| 供求电话： | 18971110975 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com |
| 销售信息： | 供应 金楚蓝盾钢结构防火涂料 |

产品介绍： 金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构房活涂料是我厂采用国内先进技术自行研制的新成果，它是由粘和剂，分散剂、发泡剂、阻燃材料等原料，经过科学配制而成的钢结构防火涂料，该涂料涂层薄，干燥快，施工方便，刷、喷 、滚涂均可。 技术指标： 金楚蓝盾室内超薄型钢结构防火涂料理化性能 （1）在容器中的状态：经搅拌后称均匀细腻状态，吴结块。 （2）涂层薄，施工方便，喷、刷、滚涂均可。 （3）外观与颜色：涂层干燥后，外观与颜色与样品相比无明显差异。 （4）表干时间不大于8小时 （5）粒接强度不小于0.2Mpa （6）耐冻融循环性：15次冻融循环，涂层无开裂、剥落、起泡现象。 （7）初期干燥抗裂性：涂层无裂纹。 （8）耐水性：浸泡24小时涂层无起层、发泡、脱落现象。 应用范围： 金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构房活涂料物理、机械性能同普通油漆相近，具有很好的装饰效果，可广泛用于大型厂房、仓库、剧院、体育馆、机场、车站等钢结构的防火保护。 施工说明： 1、施工前应将钢体表面的腐锈、灰尘、油污清除干净。 2、使用前将涂料搅拌均匀，若稠可加稀料调节，达到所需的黏度。 3、采用分层涂刷，每次涂层厚度不大于0.3mm，涂1mm厚度约每平米2kg，每隔6-8小时涂一次，温度越低，间隔时间越长，直至达到设计要求。 4、如出现“咬底”现象，应控制第一遍尽可能薄刷，或用底料打底。 5、未用完的涂料应加盖密封，以便下次使用。 6、施工应在通风环境进行，注意严禁烟火。 7、施工环境温度保持-5℃——40℃相对湿度不大于90%（潮湿环境易开裂，脱裂） 8、当风速较大、阴雨、大雾天气或钢体表面有结露、结霜时不宜作业。 9、施工后涂层应防雨淋、暴晒、污染、机械破坏，若有损坏应及时补涂，以保耐火极限。 贮存运输： 金楚蓝盾室内超薄型钢结构防火涂料采用铁桶包装，每桶净重20kg。按一般物品运输，严禁雨淋、日光曝晒、储存温度-10℃——40℃，储存期为12个月。 兴海售后： 兴海防火涂料：http://www.xinghaixf.com 服务热线：400-6789-962 地址：武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼

# 武汉兴海消防材料有限公司

| 企业地址： | 武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-83649980 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.xinghaixf.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com | 联系人： | 颜经理 |
| 企业全称： | 武汉兴海消防材料有限公司 |  |  |

未填写

武汉兴海消防材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >涂料'>湖北室内膨胀型钢结构防火涂料 | 2022年5月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >涂料'>金楚蓝盾室内钢结构防火涂料2小时 | 2019年3月21日 |
| 供应 >耐火材料'>厚型钢结构防火涂料 | 2017年12月26日 |
| 供应 >涂料'>湖南长沙室内超薄型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>木结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>室内厚型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>饰面型防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>室内NCB超薄型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>金楚蓝盾室内NB薄涂型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关