提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 湖南长沙室内超薄型钢结构防火涂料

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 涂料 |
| 发布日期： | 2017年8月31日 |
| 商机联系人： | 颜爱国 |
| 供求电话： | 18971110975 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com |
| 销售信息： | 供应 湖南长沙室内超薄型钢结构防火涂料 |

随着现代建筑结构型式的日新月异，大型钢结构建筑不断涌现，人们对钢结构防火涂料的使用性能要求也越来越高，迫切需要应用涂层厚度薄、装饰效果好、能不受冬季严寒气候限制的新型防火涂料来保护钢结构。金楚蓝盾开发出了超薄型钢结构防火涂料，与厚型和薄型钢结构防火涂料相比，超薄型防火涂料的粒度更细、涂层更薄、装饰性更好，在满足钢结构防火保护要求的同时，还满足了人们对装饰性的要求。这种涂料被大量地用于飞机场、大型会展中心、体育场馆、仓库物流中心等建筑物中的轻型屋架结构、网架结构进行防火保护。 超薄型钢结构防火涂料的理化性能要求和试验方法均与薄型类似，耐火性能试验方法也与厚型和薄型相同。与厚型和薄型相比，超薄型钢结构防火涂料的装饰性能更好、涂层厚度更薄是它的突出特点。 主要技术性能 序号 项目 标准要求 1 在容器中的状态 经搅拌后呈均匀液态或稠厚流体，无结块。 2 干燥时间，表干，h ≤8 3 初期干燥抗裂性 不应出现裂纹。 4 外观与颜色 外观与颜色同样品相比，应无明显差别。 5 粘结强度，MPa ≥0.20 6 抗振性 挠曲L/200，涂层不起层、脱落。 7 抗弯性 挠曲L/100，涂层不起层、脱落。 8 抗水性，h ≥24，涂层应无起层、发泡、脱落现象。 9 耐冻融循环性，次 ≥15，涂层应无开裂、剥落、起泡现象。 产品特性 1、施工方法可采用喷涂、抹涂、刷涂、辊涂或刮涂，施工方便，能在通常的自然环境条件下干燥固化。 2、涂层实干后没有刺激性气味。 4、黏结力高，耐火性能强，装饰性好。 应用范围 钢结构防火涂料适用于住宅、别墅、酒店、高层钢结构建筑、大跨度钢结构工业厂房、隧道防火工程、石油化工设施、体育场馆、剧场、商业中心、高架仓库、大型农贸市场等。 施工工艺要求及注意事项 1．施工前将钢结构表面作除锈去污处理，并涂以防锈漆。 2．该涂料必须搅拌均匀，方可使用。如涂料太稠可用专用稀释齐稀释。 3．施工方法可采用刷、喷、滚涂均可，环境温度为0-45度，想对湿度≤85%，每隔24小时可涂刷一遍，涂层未干前切忌雨淋和暴晒。 4．该涂料系溶剂型，在施工中和涂膜干燥前，应禁止明火。 包装贮存 金楚蓝盾室内超薄型钢结构防火涂料采用铁桶包装，每桶净重20kg。按一般物品运输，严禁雨淋、日光曝晒、储存温度-10℃——40℃，储存期为12个月。

# 武汉兴海消防材料有限公司

| 企业地址： | 武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-83649980 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.xinghaixf.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com | 联系人： | 颜经理 |
| 企业全称： | 武汉兴海消防材料有限公司 |  |  |

未填写

武汉兴海消防材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >涂料'>湖北室内膨胀型钢结构防火涂料 | 2022年5月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >涂料'>金楚蓝盾室内钢结构防火涂料2小时 | 2019年3月21日 |
| 供应 >耐火材料'>厚型钢结构防火涂料 | 2017年12月26日 |
| 供应 >涂料'>金楚蓝盾钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>木结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>室内厚型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>饰面型防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>室内NCB超薄型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |
| 供应 >耐火材料'>金楚蓝盾室内NB薄涂型钢结构防火涂料 | 2017年8月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关