提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 龙门式钻切一体机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 切割设备 |
| 发布日期： | 2017年9月25日 |
| 商机联系人： | 李佳 |
| 供求电话： | 15827048133 |
| 销售信息： | 供应 龙门式钻切一体机 |

设备描述： 龙门式钻切一体机采用龙门式结构， 将快速钻削和等离子切割成功地融为一体，通过数控程序控制一次性完成钢板的钻孔、攻螺纹及数控等离子切割加工，在一台设备上可以实现多个工艺流程的操作，省去了多次的上下料过程，极大的提高了设备的利用效率。 整机采用大横截面钢结构横梁，坚固耐用的专用导轨；配以双边驱动系统，机器运行具备良好的精确性和稳定性。配备高端精细等离子系统、传动系统、控制系统、其主要优点是换刀方便可靠、钻孔和攻螺纹效率高、运行速度快、切割精度高。只需一次装卡，可以完成全部工序，特别适合工程机械、矿山机械、桥梁制造、钢结构制造以及机械制造等行业。 基本配置: 设备尺寸3000*8000mm；双割炬配置（火焰/等离子各一），配自动点火，弧压自动调高配置， 进口海宝等离子电源一台。 设备特点: 技术参数: 割炬升降行程：200mm 切割速度：0-6000mm/min切割宽度：3000-4500mm 空车速度：25 000mm/min切割长度：根据用户要求 等离子切割厚度：25-50mm 视等离子电源功率 定位精度：±0.2mm 高度控制精度：±0.2mm（弧压控制） 重复精度：±0.15mm 主轴功率：4kw 对角线偏差：在2m*1.5m范围内小于0.5mm 最大转速：100-4500rpm 切割直线角：≤±0.5mm 最大钻削进给：9000mm/min 斜度偏差：≤2°（角偏差和垂直切割） 最大钻削扭矩：12Nm 数控系统：进口品牌高端工业控制系统 最大主抽扭矩：30NM 主轴转速：100-4500rpm 进给量：0.05-3mm/rev 板材夹紧力:3000N (最大) 钻孔直径：25mm (最大) 攻螺纹直径:16mm (最大) 钻削板材厚度：50mm (最大) 欢迎广大客户来电垂询，咨询电话02759370317 15827048133

# 武汉薪火科技有限公司

| 企业地址： | 江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城B-7 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15827048133 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 027-59370317 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.whxinhuo.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 5900232@qq.com | 联系人： | 李佳 |
| 企业全称： | 武汉薪火科技有限公司 |  |  |

武汉薪火智能切割机器有限公司成立于2007年，主要致力于研发生产各种类型数控金属切割设备，中国数控金属切割设备的领先品牌。 2009年公司分别通过了ISO9001质量体系认证和欧盟CE认证。2010年武汉市政府拨专项资金在公司成立数控切割设备研发中心。2011年公司与激光行业高级专家联袂成立岱家山激光研究所。2012年公司与德国凯尔贝公司联合成立德国凯尔贝（中国）类激光等离子切割实验中心。

武汉薪火科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >切割设备'>高速精密等离子切割机（标准型） | 2017年9月25日 |
| --- | --- |
| 供应 >切割设备'>台式数控切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>精密等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>板管两用等离子切割机数控台式 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>高精高速等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>广告数控等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>数控类激光等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>类激光数控切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>龙门式火焰等离子一体机 | 2017年9月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关