提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 板管两用等离子切割机数控台式

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 切割设备 |
| 发布日期： | 2017年9月25日 |
| 商机联系人： | 李佳 |
| 供求电话： | 15827048133 |
| 销售信息： | 供应 板管两用等离子切割机数控台式 |

板管两用等离子切割机采用台式复合数控切割机结构， 整机提供板、管切割一体解决方案，属于行业定制机型，投资成本低、回报收益快。整机采用双边驱动设计，提供红光定位跟踪及自动对刀功能，精准定位切割，品质优异！控制系统独立设计，选用进口专用等离子板管切割系统，具有光耦隔离抗干扰信号屏蔽系统；提供强大的图形储存库，自动排料。选用进口光电防撞限位系统，独创360度保护方式。 基本配置: 设备尺寸3000*1500mm；单割炬配置（等离子切割），专用弧压自动调高配置。 设备特点: ● 主机架构：整机采用台式钢架结构，具备稳定性高、运行速度快、刚性好惯量小等特点。 并提供整机切割操作平台，免除用户现场配备顾虑，有效保证切割精度； ● 纵、横向传动可采用 精密齿条及直线导轨，配备进口伺服及精密导轨，德国行星减速技术，整机运行精确稳定； ● 调高升降体采用专利防撞技术，独创360度保护方式； ● 编程具有强大图形存储库，具备自动排料功能； ● 控制系统进口专用等离子板管切割系统，配备专业光耦隔离抗干扰信号屏蔽系统； ● 配备40-200A等离子电源，无极调节，电源选配； ● 等离子切割系统采用水冷方式冷却，设备连续工作率高达100%。 技术参数: 横向跨度：1500mm（可加宽至2000mm） 有效切割宽度：1500mm 纵向长度：3000mm（可加长至6000mm） 有效切割长度：2500mm 切割割炬：1组 板材切割厚度：0.2-30mm 管材切割直径：40-600mm 管材切割厚度：0.2-25mm 交互界面：17英寸LCD彩显（可选用触摸式 ) 整机运行速度：0-15000mm/min（伺服） 驱动方式：双边驱动 自动调高行程：150-200mm 数控系统：进口专用等离子板管切割系统 驱动电机：日本伺服电机 等离子电源：选配进口等离子发生器 减速电机：德国行星减速机整机重量：约1500kg 最小线宽：1.5mm

# 武汉薪火科技有限公司

| 企业地址： | 江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城B-7 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15827048133 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 027-59370317 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.whxinhuo.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 5900232@qq.com | 联系人： | 李佳 |
| 企业全称： | 武汉薪火科技有限公司 |  |  |

武汉薪火智能切割机器有限公司成立于2007年，主要致力于研发生产各种类型数控金属切割设备，中国数控金属切割设备的领先品牌。 2009年公司分别通过了ISO9001质量体系认证和欧盟CE认证。2010年武汉市政府拨专项资金在公司成立数控切割设备研发中心。2011年公司与激光行业高级专家联袂成立岱家山激光研究所。2012年公司与德国凯尔贝公司联合成立德国凯尔贝（中国）类激光等离子切割实验中心。

武汉薪火科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >切割设备'>高速精密等离子切割机（标准型） | 2017年9月25日 |
| --- | --- |
| 供应 >切割设备'>台式数控切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>精密等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>高精高速等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>龙门式钻切一体机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>广告数控等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>数控类激光等离子切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>类激光数控切割机 | 2017年9月25日 |
| 供应 >切割设备'>龙门式火焰等离子一体机 | 2017年9月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关